建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产4000吨猪肉脯、800吨卤制品、800吨卤蛋生产项目

建设单位（盖章）：  靖江市三鑫食品制造有限公司

编制日期：        2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	64

附表	65

附图附件清单	66

# 附图附件清单

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境图

附图3  厂区总平面图及雨污管网图

附图4-1  一层车间平面图

附图4-2  二层车间平面图

附图5  生态红线图

附件：

附件1  备案证

附件2  营业执照及法人身份证

附件3  现有项目环评批复

附件4  现有项目排污许可证

附件5  不动产权证

附件6  监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产4000吨猪肉脯、800吨卤制品、800吨卤蛋生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2105-321282-89-01-138500 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 泰州 市 靖江 县（区） 经济开发区城北园区 乡（街道） 纬二路南侧 |
| 地理坐标 | （ 经度：120 度 16 分 55.700 秒， 纬度：32 度 03 分 36.890 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1499其他未列明食品制造 | 建设项目 行业类别 | 食品制造业 24 其他食品制造中盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造以上均不含单纯混合、分装的 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 靖江市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 靖行审备〔2021〕329号 |
| 总投资（万元） | 6400 | 环保投资（万元） | 95 |
| 环保投资占比（%） | 1.48 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 约14432（占地面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 靖江经济技术开发区起步于1993年成立的省级靖江经济开发区（苏政复[1993]80号文），2012年，国务院批准江苏靖江经济技术开发区升各为国家经济技术开发区（国办函[2012]204号），定名为靖江经济技术开发区。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江苏省靖江经济开发区区域开发区区域开发环境影响报告书》于 2008年3月取得靖江市环境保护局的审查意见（苏环管[2008]62 号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析： 靖江经济技术开发区城北园区规划 规划范围及布局 城北园区位于靖江市北郊，四址分别为东至新长铁路，西至西环路，南至北环路，北至北横港，规划总用地面积15.3km2，其中起步区用地面积5km2。 园区性质：新兴产业的集聚地，民营企业的兴业园。是国家级中小个业创业基地，清华大学产、学、研基地，省级高新技术创业服务基地，是集中发展、集约发展、市镇联动的集聚区，重点引进IT电子、新材料、新能源、环保节能等高新项目（产业），同步配套发展教育、商住、旅游等相关产业。园区逐步成为集经济、文化、科教、商贸、居住、休闲为一体的靖江新城重要组团。园区内“八横六纵”道路全面贯通，水、电、通信管网畅通，绿化、路灯、监控及污水处理设施齐全。 产业定位：城北园区主要以用地集约、无污染或轻污染、劳动密集型的加工工业为主，产业包括纺织、轻工、建材和机械等。 用地规划和功能结构：城北园区按照加快启动的要求，重点实施北二环路、新三路、纬六路、新一路、3号地块区间路以及渔婆北路延伸段“五横三纵”的道路建设工程，完善园区内交通网络，拉开园区道路基本框架。 工业布局：城北分为商贸物流区、工业区、行政商贸服务区和安置区，工业区主要布置在园区北侧，以北二环为界，南侧靠近主城区布置部分居住用地和行政商贸区。 园区基础设施规划 （1）给水规划 根据靖江城市总体规划，城北园区规划合兴水厂供水；由北环路给水管网连接供应。 （2）排水规划 排水体制采用雨污分流制。规划建设城北园区污水处理厂，该污水处理厂位于十圩港西路西侧、北三环路北侧，厂区占地面积10938m2，近期建设规模为0.5万m3/d。其管网收集范围包括城北工业园区、孤山镇，面积为17.54m2。 （3）供热供电规划 城北园区近期拟利用的江源热电厂位于园区南侧（北环路南700m），现有装机容量为6×35t中温中压锅炉及3000kW、6000kW背压式汽轮发电机组、6000kW抽凝式汽轮发电机组各一台，总装机容量15MW。城北园区近期拟利用江源热电公司，规划远期在工业园中心港和江平路交汇处东南建设城北热电厂，供热规模为120t/h。 （4）环境卫生及固废处理 城北园区规划在中部建设一座垃圾中转站，中转能力100t/d。园区内建设26座水冲式厕所。 （5）环境功能区划 城北工业园的环境保护目标为以可持续发展为核心，以生态型工业园为目标，功能布局合理，交通便捷，基础设施完善；水、空气、声环境质量全面达到功能区划标准。功能区划为：主要河流十圩港、沙泥河达到国家地面水环境质量标准Ⅲ类；渔婆港、中心港、一号河、北横港、二号河等河流水环境质量达到Ⅳ类。大气环境达到国家大气环境质量标准二级。南部居住、公建区环境噪声达到国家标准2类；北部工业区环境噪声达到国家标准3类。城北园区“六横三纵”道路全面贯通，水、电、通信管网畅通，绿化、路灯、监控设施齐全。 基础设施建设情况： 城北园区污水处理厂位于十圩港西路西侧、北三环路北侧，厂区占地面积10938m2。尾水受纳水体为十圩港。城北园区污水处理厂近期拟建规模0.5万m3/d。该区域敷设污水收集及输送干管DN400～DN1000共28340m；进厂污水总管管径为DN1000mm。北三环附近建设一个泵站，与污水收集和处理能力配套，污水流量不小于0.5万m3/d，占地面积616m2。管网收集范围包括城北工业园区、孤山镇，面积为17.54km2。城北园区内沿渔婆路、新建路、姜八路、经四路布置主干管，其他道路下主要敷设污水支管；近期孤山镇内沿圆山路、望江路等敷设污水支管接入姜八公路主管，远期根据该镇建设的发展情况分期逐步实施。 与靖江经济技术开发区规划环评相符性分析 本项目与靖江经济开发区规划环评符合性分析如下见表1-1。 表1-1 项目与靖江经济开发区规划环评符合性分析 靖江经济开发区规划环评 本项目情况 符合性 落实报告书提出的开发区产业定位，非产业定位方向的项目一律不得入区，鼓励和优先发展污染低、技术含量高、资源节约的一、二类工业以及高薪技术产业； 本项目位于城北园区，该园区优先发展行业为高档服装生产（不含印染）、纸板纸箱等包装材料、新型墙体砖、绝热隔音材料、防水材料、复合门窗、精密机床、五金、汽车配件、空调及零部件。 淘汰、限制类的如电镀、芯片制造和封装等、淘汰、限制类的、造纸、皮革、蓄电池生产、水泥熟料、沥青、石棉、玻璃等生产制造、其他不在园区行业定位内的项目，如化工、化纤浆粕、冶金、焦化、电镀、皂素、印染、酿造等。 本项目从事肉制品及休闲零食生产，不属于鼓励优先和禁止入区行业，即属于允许类行业，符合园区产业定位 符合 开发区引进的项目须严格执行国家与地方有关法律法规、产业政策、发展规划以及文件规定的要求，入区项目须采用国内外领先水平的生产工艺、设备并配套技术可靠、经济合理的污染防治措施； 项目拟使用高效、低能耗设备装置，产品质量和用能效率均能得到较大提高。杜绝使用已淘汰的工艺和设备。 本项目废气经有效收集处理后达标排放。 生产废水经污水处理设施处理后达标排放。 符合 资源利用率、水重复利用率及污染治理措施均须达到清洁生产国内甚至国外先进水平，并严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度； 项目清洁生产达到国内先进水平，严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。 符合 禁止引进有持久性有机污染、排放恶臭及其他有毒气体的项目，杜绝高污染、高风险和高投入、低产出的项目入区。 本项目无有机污染物排放；无高污染、高风险和高投入、低产出的项目入区 符合 严格控制位于文教区和居住区周边的工业区发展规模，限制大气污染严重的企业进入，在居住区与工业区之间设置不低于200米的绿化隔离带，配备危险化工品储罐的企业须建设在居住区300米之外的区域，化工企业与江岸堤界须设置不少于500米的空间防护距离，开发区与城区、主要道路与河道两岸设绿化带，夏仕港两侧各须布置不低于200m的绿化隔离带。 本项目位于城北园区工业区，卫生防护距离内无敏感保护目标，废气能达标排放 符合 加快集中供热系统建设，实现全区集中供热，新入区企业禁止自建燃煤锅炉，确因工艺需要建设的加热设备必须使用天然气、轻质柴油（含硫率不得高于0.3%）、电等清洁能源。区内现有燃煤锅炉须于2008年6月30日前全部拆除。 项目加热设备使用天然气 符合 开发区不设置固体废物处置场所，但须建立统一的固废（特别是危险废物）收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系，危险废物处置须纳入泰州市危废处置系统，储存场所须按照《危险废物贮存污染控制标准》）（GB18597-2001）规范设计、严格管理，不得造成二次污染。 项目所在厂区储存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规范设计、严格管理 符合 高度重视并切实加强园区环境安全管理工作，制定危险化学品的登记管理制度，在园区基础设施和企业生产项目运营管理中须制定并落实事故防范对策措施和应急预案，园区内各危险化学品库区及使用危险化学品的生产装置周边须设置物料泄露应急截流沟，防止泄露物料进入环境。 企业生产过程不涉及有害物质，按环境管理要求编制环境风险预案并落实事故风险防范措施 符合 园区污染物排放总量指标纳入靖江市总量指标内，其中水污染物总量指标纳入污水处理厂指标计划内，不另行核批；大气污染物总量指标由靖江市域内通过“以新带老”获得；非常规污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部门核批 项目污水污染物总量指标纳入污水处理厂指标计划内，工艺废气由企业向环保部门申请总量平衡指标 符合 |
| 其他符合性分析 一、产业政策相符性 本项目主要从事熟肉制品、卤制品生产，对照《国家产业结构调整指导目录》(2019年本)、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)、《泰州市产业结构调整指导目录（2016年本）》、《靖江市产业结构调整指导目录》，本项目生产工艺及生产设备均不属于鼓励类、限制类和淘汰类，即为允许类。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》苏政办发〔2015〕118号文，本项目产品及主要生产设备不属于调整限制、淘汰目录和能耗限额类，符合《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》的要求。 根据国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目 录（2013 年本）》，项目用地不属于限制用地和禁止用地的范畴。 另外，项目建设经靖江市行政审批局靖行审备[2021]329号备案同意，故本项目符合国家及江苏省产业政策。 二、规划选址相符性 1、用地性质相符性 项目位于靖江经济技术开发区城北园区，拟选厂址现属于工业用地，本项目符合园区用地规划要求。据现场实地调查，项目周边主要分布工业企业，因此总体上本项目正常生产条件下不会对周边的企业生产生活产生干扰，项目与周边现有企业是基本相容的，符合园区规划。 因此，本项目选址是合理可行的。 2、与园区产业定位相符性 城北园区主要以用地集约、无污染或轻污染、劳动密集型的加工工业为主，产业包括纺织、轻工、建材和机械等。本项目为轻污染、机械类项目，符合园区产业定位。 三、环保政策相符性 1、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》及《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）相符性 本项目主要从事熟肉制品、卤制品生产，生产过程中使用的热风炉、2吨锅炉均采用天燃气作燃料，不产生挥发性有机物，符合相关要求。 2、与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）相符性 ①江苏省国家级生态保护红线范围 根据江苏省生态空间管控区域规划，靖江市境内共设有2个国家级生态保护红线区域，分别为长江靖江段中华绒螯蟹鳜鱼国家级水产种质资源保护区、长江蟛蜞港饮用水水源保护区。其主要生态空间保护区域功能、范围、面积如下： 表1-2 江苏省国家级生态保护红线规划 所在行政区域 生态空间保护区域名称 类型 地理位置 区域面积（平方公里） 市级 县级 泰州市 靖江市 长江蟛蜞港饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 一级保护区：取水口上游500米至下游500米，长江中心界线至本岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2500米、下延1000米的水域范围和二级保护区水域与本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 6.88 长江靖江段中华绒螯蟹鳜鱼国家级水产种质资源保护区 水产种质资源保护区的核心区 拐点坐标分别为（120°27′23"E，32°03′54"N；120°29′30"E，32°04′14"N； 120°29′30"E，32°02′46" N；120°27′23" E，32°02′48" N） 8.00 ②江苏省生态空间管控区域规划 根据省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知(苏政发〔2020〕1号)，靖江市境内共设有8个生态空间保护区域，分别为长江靖江段中华绒螯蟹鳜鱼国家级水产种质资源保护区、长江蟛蜞港饮用水水源保护区、滨江风景名胜区、江心洲重要湿地、夏仕港清水通道维护区、孤山风景名胜区、靖江香沙芋种质资源保护区、长江（靖江市）重要湿地。其主要生态空间保护区域功能、范围、面积见表1-3。 表1-3 靖江市生态空间管控区域保护规划 地区 生态空间保护区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 总面积 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 靖江市 长江靖江段中华绒螯蟹鳜鱼国家级水产种质资源保护区 渔业资源保护 拐点坐标分别为（120°27′23"E，32°03′54"N；120°29′30"E，32°04′14"N； 120°29′30"E，32°02′46" N；120°27′23" E，32°02′48" N） 坐标范围为：120°24′E至120°30′E， 32°01′N至32°04′N（不包括国家级生态保护红线部分） 36.44 8.00 28.44 长江蟛蜞港饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：取水口上游500米至下游500米，长江中心界线至本岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2500米、下延1000米的水域范围和二级保护区水域与本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 / 6.88 6.88 / 滨江风景名胜区 自然与人文景观保护 / 靖城东南，以新长铁路外围200米为西北界，以沿江高等级公路为北界，以蟛蜞港长江口以西600米为东界，南至长江堤岸 1.88 / 1.88 江心洲重要湿地 湿地生态系统保护 / 西侧紧邻长江靖江段中华绒螯蟹鳜鱼国家级水产种质资源保护区，拐点坐标为120°29′56′′E，32°04′24′′N；120°29′58′′E，32°03′35′′N；120°27′23′′E，32°03′08′′N；120°27′23′′E，32°02′36′′N；120°30′00′′E，32°02′36′′N；120°30′01′′E，32°01′49′′N，其余部分为江心洲陆域以及外围的芦苇草滩和外围宽度1000米的带状浅水水域 29.32 / 29.32 夏仕港清水通道维护区 水源水质保护 / 位于市域北侧，靖泰—靖如界河南侧，东至江平路靖如交界处，西至江平路靖泰交界处，全长37.1公里，均宽1000米，夏仕港北段5900米，两岸均宽各1000米，南段长4200米，均宽200米 31.38 / 31.38 孤山风景名胜区 自然与人文景观保护 / 东至十圩港、南至北横港、西至姜八路、北至孤山外围100米 0.26 / 0.26 靖江香沙芋种质资源保护区 种质资源保护 / 南段南至江平路北外围1000米，北至靖泰界河南侧1000米，东至蔡家港，西至大靖港；北段为靖泰界河以南1000米以内的陆域范围，东至竖港东侧800米，西至金家港，北段剔除靖江市600亩生态墓地（拐点坐标分别为120°15′15″E，32°6′42″N；120°15′20″E，32°6′34″N；120°16′10″E，32°6′56″N；120°16′5″E，32°7′3″N） 42.66 / 42.66 长江（靖江市）重要湿地 湿地生态系统保护 / 联兴港至上青龙港、上九圩港上游700米至下游500米、川心港至上四圩港东200米、九圩港至新十圩港、江阴长江大桥至小桥港，五段岸线长6.35公里，北段以长江堤岸背水坡脚外20米为界线，南端均至长江中心界线 7.38 / 7.38 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）本项目距离最近的孤山风景名胜区约2200m，不在生态空间管控区域和江苏省国家级生态保护红线规划内，符合生态空间管控区域规划。 与“两减六治三提升”相关要求相符性分析 根据《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》 （苏政办发[2017]30号）： （1）本项目不使用燃煤锅炉，采用清洁天然气作为燃料，烘烤使用电烤炉。 （2）本项目不属于钢铁、水泥、电力、水泥熟料、平板玻璃等过剩产能行业新增产能项目，也不属于钢铁、建材、石化、化工、纺织等重点用煤行业企业、不属于畜禽养殖类项目、项目不在生态管控空间范围内。 因此，本项目符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》要求。 4、与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）要求的相符性 《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中与本项目相关的内容主要如下：开展燃煤锅炉综合整治。2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或者实施清洁能源替代，按照宜电则电、宜气则气的原则进行整治，鼓励使用太阳能、生物质能等；推进煤炭清洁化利用，推广清洁高效燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。本项目热风炉采用天然气作为燃料，符合治理行动方案要求。 5、与《泰州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（泰政发[2018]188号）的相符性 为加快改善环境空气质量，根据国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和省政府《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等文件要求，结合本市实际，制定本实施方案。本项目建设与实施方案的相符性分析见表1-4。由分析内容可知，本项目内容与该实施方案相符。 表1-4 《泰州市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》相关要求及相符性分析 《泰州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》 相关要求 相符性分析 判断 目标指标 经过三年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，逐步消除重污染天， 切实改善环境空气质量，增强人民 群众的蓝天幸福感； 到2020年，全面完成“十三五”约束 性指标。全市PM2.5浓度比2015年下降22%以上，PM2.5平均浓度降至47微克/立方米，空气质量优良天数比 率达到74.2%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015年下降22%以上。 靖江市NO2、SO2、CO 的年平均质量浓度、第95百分位数日均值均达标，O3第90百分位数最大8小时滑动平均值均达标。PM10、PM2.5的年平均质量浓度、第95百分位数日均值均超标。泰州市通过蓝天保卫战三年实施计划，到2020年泰州市环境空气质量会有大幅改善。 符合 调整产业 结构， 推进产业 绿色发展 2018年，完成全市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）编制工作，细化单元、精确到每个镇街（园区），为优化发展布局、推动产业结构调整提供科学指南。明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，严格执行国家、省以及泰州市产业结构指导目录，各市（区）可根据空气质量改善需求制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新建、改建、扩建钢铁、石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应当满 足区域、规划环评要求，其中化工、钢铁和煤电项目应当符合省相关行业环境准入和排放标准。积极参与省环境政策和制度集成改革试点，放大政策扶持和改革集成效应。 本项目建设内容符合园区产业定位、产业布局、及“三线一单”要求，符合园区规划环评的要求。 符合 继续实施煤炭消费总量控制 新建耗煤项目实行煤炭减量替代。继续推进电能、天然气替代燃煤和燃油。 项目锅炉采用天然气作为燃料 符合 6、与“三线一单”控制要求 （1）与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 项目隶属于靖江经济技开发区，根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），项目位于“重点管控单元”，重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题，本项目建设符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求，具体见表1-5。 表1-5 本项目与苏政发[2020]49号相符性分析 管控类别 重点管控要求 相符性分析 空间布局约束 ①按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改害生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。 ②牢牢把握推动长江经济带发展"共抓大保护，不搞大开发"战略导向。对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格空间布局管控,管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 ③大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解"重化围江"突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 对照江苏省环境管控单元图，项目不位于优先保护单元及管控单元内，符合苏政发〔 2020〕49号相关要求。 污染物排放管控 ①坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 本项目总量在园区内平衡，故不会突破生态环境承载力。 环境风险 防控 ①强化环境事故应急管理，深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 ②强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。 企业储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。 资源利用效率要求 ①水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。 到2020 年，全省矿井水、洗煤废水 70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。 ②土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顿，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 ③禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民府规定的期别限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 本项目用水量满足 《肉类加工工业水污染物排放标准》；本项目为工业用地，不影响耕地及基本农田总量；生产过程中使用天然气，未使用高污染燃料，故符合禁燃区的相关要求。 （2）与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性分析 根据《关于印发<泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（泰环发【2020】94 号）中管控单元名录可知，项目位于经济开发区城北园区，属于“重点管控单元”，其管控方案相符性见表1-6。 表1-6 本项目与泰环发[2020]94号相符性分析 管控类别 重点管控要求 相符性分析 空间布局约束 优先发展:仓储物流产业、船舶修造业、船舶配套业,航空航天制造产业,大健康及营养品制造产业。 (2)限制和禁止发展:不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业。 本项目为熟肉制品、卤制品生产，不属于限制和禁止发展行业，符合开发区产业定位。 污染物排放管控 (1)废气污染物排放量:二氧化硫2091.902吨/年,氮氧化物2076.738吨/年,PM2.5333.694吨/年,PM10333.694吨/年。 (2)废水污染物排放量:化学需氧量1850.6吨/年,氨氮177吨/年,总磷12.3吨/年。 本项目总量在园区内平衡，故不会突破生态环境承载力。 环境风险 防控 居住区与工业区之间设置不低于100米的空间防护缓冲带,新港园区化工片区与相连区域设置不低于200米的绿化隔离带,配备危险化工品储罐的企业须建设在居住区300米之外区域,化工企业与江岸堤界须设置不少于500米的空间防护距离,开发区域城区、主干道路与河道两岸设绿化带,夏仕港两侧各须布置不低于200米的绿化隔离带。制订危险化学品的登记管理制度,在园区基础设施和企业生产项目运营管理中须制定斌并落实事故防范对策措施和应急预案,园区内各危险化学品库区及使用危险化学品的生产装置周边须设置无聊泄露应急截流沟,防止泄漏物料进入环境。储备事故应急设备物资,定期组织实战演练,确保园区环境安全。化工片区的事故应急演练每年不得少于次。污水处理厂及排放工业废水的企业均须设置足够容量的事故污水池,严禁污水超标排放。 本项目不涉及危险化学品。企业配套了相应的事故防范对策措施，故能满足环境风险防控的相关要求。 资源利用效率要求 (1)单位工业增加值水耗不高于9吨万元； (2)单位工业增加值能耗指标值不高于0.5吨标煤/万元。 本项目单位单位工业增加值水耗不高于9吨万元，单位工业增加值能耗指标值不高于0.5吨标煤/万元，符合资源开发效率要求。 （3）与《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件 第89号）和《〈长江经济带发展负面清单〉江苏省实施细则（试行）》相符性分析 本项目位于江苏省靖江经济技术开发区城北园区，靖江经济技术开发区列入《〈长江经济带发展负面清单〉江苏省实施细则（试行）》合规园区名录（2019年版）中。 根据《〈长江经济带发展负面清单〉江苏省实施细则（试行）》，禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。本项目为熟肉制品、卤制品生产，不属于化工项目，不属于长江干支流一公里内禁止建设项目。 本项目位于城北园区，不属于相关法律法规和政策明令禁止的落后产能项目；亦不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业）。 因此，本项目建设与《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行） 的通知》和《〈长江经济带发展负面清单〉江苏省实施细则（试 行）》相关要求相符。 （4）环境质量底线 本项目所在区域的地表水环境、声环境质量、土壤环境质量较好，均可达到相应的环境功能区划要求。 根据泰州市靖江环境监测站2020年靖江环境质量年报监测数据，靖江市2019年、2020年环境空气质量现状统计结果可以看出，SO2、NO2、PM10、CO和O3达标，PM2.5存在超标现象，故本项目所在区为不达标区。与2019相比，O3指标浓度基本持平，NO2、CO指标浓度有所上升，分别上升了6.3%、5.2%，其余各项指标浓度均有不同程度下降，其中PM2.5降低14.3%、PM10降低14.5%、SO2降低28.6%。这表明靖江市2020年的大气污染行动防治计划已取得了一定成效，2020年的环境空气质量有所改善。 根据江苏卓盛检测技术服务有限公司对本项目四周厂界检测数据（2021卓盛检（噪声委托/第（010）号））可知，项目所在地声环境现状能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 因此，项目所在地环境质量良好，尚有一定的环境容量。 （5）资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水、天然气资源等，根据资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合《关于印发<泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通 知》（泰环发[2020]94号）中重点管控单元（靖江经济技术开发区）“（1）单位工业增加值水耗不高于9 吨/万元；（2）单位工业增加值能耗指标值不高于0.5吨标煤/万元。”的资源开发效率要求。 区域、园区环境准入负面清单分析 对照《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不在负面清单中，项目符合产业策政要求。对照泰州市产业政策负面清单，本项目不在产业政策负面清单中，不属于“限制进入”和“禁止进入”行业。 项目位于城北园区内，城北园区入驻项目负面清单见表1-7。 表1-7 城北园区入驻项目负面清单 类别 行业 发展内容 优先 轻纺 高档服装生产（不含印染） 轻工 纸板纸箱等包装材料 建材 新型墙体砖、绝热隔音材料、防水材料、复合门窗 机械 精密机床、五金、汽车配件、空调及零部件 禁入 机电 电镀、芯片制造和封装等、淘汰、限制类的 轻工 造纸、皮革、蓄电池生产 建材 水泥熟料、沥青、石棉、玻璃等生产制造 其他 其他不在园区行业定位内的项目，如化工、化纤浆粕、冶金、焦化、电镀、皂素、印染、酿造等 本项目不属于城北园区入驻项目负面清单中鼓励优先和禁止入区行业，即为允许类行业，与园区环境准入负面清单相符。 综上，项目满足“三线一单”的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 建设内容 一、项目由来 靖江市三鑫食品制造有限公司成立于2016年11月04日，注册地位于靖江经济开发区城北园区蹑云路9号，主要从事食品制造、销售。现有项目于2017年取得环评批复（靖环建审[2017]29号），其规模为年产猪肉脯300吨。 随着企业的发展，现有厂房已不能满足发展需要，拟扩大生产规模，公司拟搬迁至靖江市经济技术开发区城北园区纬二路南侧，投资6400万元用于猪肉脯、卤制品及卤蛋生产项目。企业投资项目报经靖江市行政审批局备案同意（备案证号：靖行审备[2021]329号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于第十一项“食品制造业”中第24项“其他食品制造149*”中“盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造，以上均不含单纯混合、分装的”，因此本项目应当编制报告表。为此，靖江市三鑫食品制造有限公司委托我司承担“靖江市三鑫食品制造有限公司年产4000吨猪肉脯、800吨卤制品、800吨卤蛋生产项目”的环境影响评价工作，并编制环境影响报告表。我公司接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，对该项目进行了工程分析和环境现状调查，依照环境影响评价技术导则，结合该项目的建设特点，进行了《靖江市三鑫食品制造有限公司年产4000吨猪肉脯、800吨卤制品、800吨卤蛋生产项目》环境影响报告表的编制工作。 二、工程项目概况 项目名称：年产4000吨猪肉脯、800吨卤制品、800吨卤蛋生产项目 项目总投资：64000万元 建设性质：迁建 建设地点：靖江市经济技术开发区城北园区纬二路南侧 三、项目建设内容 （1）项目产品方案 项目产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案 序号 工程名称 产品名称 设计生产能力（吨/年） 年运行时数 迁建前 迁建后 增减量 1 猪肉脯生产线 猪肉脯 300 4000 3700 2400h 2 卤制品生产线 卤制品（鸡爪、鸡肫、鸡翅、鸭掌、鸭肫、鸭脖、鸭翅等） 0 800 800 3 卤蛋生产线 卤蛋 0 800 800 （2）劳动定员及工作制度 工作制度：白班工作制，每班8小时，其中年工作天数为300天。 劳动定员：项目迁至新厂区后劳动定员120人。 （3）主要原辅材料表 表2-2 主要原辅材料表 序号 名称 年用量 最大储存量 包装方式 来源及运输 迁建前 迁建后 1 冷冻猪后腿肉 360 5000 500 纸箱、编织袋 国产车运 2 禽类原料（鸡爪、鸡肫、鸡翅、鸭掌、鸭肫、鸭脖、鸭翅等） 0 1200 200 纸箱、编织袋 国产车运 3 鹌鹑蛋（熟） 0 1200 50 塑料筐 国产车运 4 鱼露 78 1000 20 纸箱 国产车运 5 白砂糖 108 1400 20 编织袋 国产车运 6 全蛋液 75 1000 10 塑料桶 国产车运 7 大豆油 1.8 25 2 塑料桶 国产车运 8 淀粉 7 100 4 编织袋 国产车运 9 香辛料 2 27 2 纸箱 国产车运 10 酱油 0.8 11.2 2 塑料桶 国产车运 11 盐 0.5 7 2 编织袋 国产车运 12 味精 0.5 7 2 编织袋 国产车运 13 生物质颗粒物 120 0 0 编织袋 国产车运 14 鸡蛋 75 0 0 塑料筐 国产车运 （4）水及能源消耗量 表2-4 水及能源消耗情况表 名称 消耗量 名称 消耗量 水（吨/年） 31740 燃油（吨/年） 无 电（万千瓦时/年） 100 燃气（标立方米/年） 40万 燃煤 无 蒸汽 无 （5）主要设备 表2-5 项目生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 产地 迁建前 迁建后 1 冷冻库 NZL25（25t） 1 2 国产 2 片肉机 TSP20 3 4 国产 3 绞肉机 R100 1 2 国产 4 滚揉机 GR100 1 3 国产 5 斩拌机 B-100 1 1 国产 6 脱水烘房 自制 2 5 自制 7 热风旋转炉 XZL-1 2 4 国产 8 电烤箱 DK20 1 1 国产 9 压平机 自制 1 3 自制 10 切片机 自制 1 3 自制 11 自动包装机 ZW100E 1 5 国产 12 自动封口机 SF-150 2 6 国产 13 给袋式包装机 GDR100K 0 3 国产 14 真空包装机 DRZ-420 0 2 国产 （6）公用及辅助工程 表2-6 本项目公用及辅助工程设施 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 成品车间 2500m2 二层 半成品车间 3600m2 一层 辅助工程 办公区域 3200m2 / 贮运工程 冷库 400m2 / 原材料仓库 800m2 / 产品仓库 1000m2 / 公用工程 给水系统（m³/a） 31740 市政给水 排水系统（m³/a） 生活污水 2880 接市政污水管网 生产废水 21141 供电系统（万度/年） 150 市政供电 供气系统（万m3/年） 40 管道天然气 环保工程 废气处理 食堂油烟 1套油烟净化装置+1#15米排气筒 / 猪肉脯烘烤油烟 1套油烟净化装置+2#15米排气筒 / 天然气燃烧废气 低氮燃烧++3#15米排气筒 / 污水处理站除臭装置 1套喷淋塔+活性炭吸附臭气处理装置+4#15米排气筒 / 废水处理 废水处理装置1套 100t/d / 噪声处理 合理布置、减震、隔声等措施 达标排放 （7）平面布置 项目位于靖江市经济技术开发区城北园区纬二路南侧，车间由北向南依次为办公楼、生产车间。 项目地北侧为纬二路、东侧为江苏顺达模具制造有限公司、南侧为华达汽车科技股份有限公司、西侧为江苏鸿尔有色金属有限公司，项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程及产污环节 1、猪肉脯生产工艺流程及产污环节 图2-1 猪肉脯生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 解冻、清洗：将检验合格的冷藏猪肉冷库取出自然解冻，原料猪肉用水进行清洗，该工段主要产生清洗废水W。 片肉：清洗后对肉进行分割，然后用切片机对肉进行切片，该工段主要产生噪声N。 配料、拌料：片好后的肉片与按工艺要求配比的辅料一起搅拌，该工段主要产生噪声N。 摊筛：搅拌后将腌制肉手工摊筛、叠片。 脱水烘干：摊筛后的肉片放入干燥炉中烘干水分，烘干温度为 65℃-85℃， 采用天然气烤炉加热。该工段主要产生燃气烟气G和水蒸气。 挑捡：脱水后的肉片进行挑捡，去除异味及有黑点的肉片。该工段会产生废肉片。 烘烤：烘干水分的肉片进入电烤炉中烘烤，烘烤采用电炉加热，温度设置为四个区域:一区：170-200℃；二区：200-230℃；三区：200-250℃；四区：200-230℃。该工段主要产生油烟废气G和废油脂S。 切片：烘烤后的肉片根据形状大小剪切，边角料作为副品出售。该工段产生噪声N。 冷却、包装：切片后的肉片进行待冷却后进行包装。 金探：内包装后的产品放到输送带上，经过金属探测仪检测产品是否含有金属屑。 2、卤制品（鸡爪、鸡肫、鸡翅、鸭掌、鸭肫、鸭脖、鸭翅）生产工艺流程及产污环节 图2-2 卤制品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 浸泡、解冻、清洗：将原材料用水浸泡、解冻，再用水清洗，该工段主要产生清洗废水W。 腌制：把清洗好的原料加入盐、生姜、葱、料酒、香辛料等腌制。 烧煮：把腌制的原料放至夹层锅中用蒸汽进行烧煮入味，蒸煮锅使用的蒸汽有天然气锅炉供给，该工段产生燃气烟气G。 冷却、真空包装：烘烤后卤制品自然冷却后由真空包装机进行包装。 杀菌：清洗好的成品进高温杀菌锅进行高温杀菌，温度为121℃，达到杀死微生物营养体的目的。 3、卤蛋生产工艺流程及产污环节 图2-3 卤蛋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 清洗：将外购的去壳熟鹌鹑蛋用水清洗，该工段主要产生清洗废水W。 浸泡入味蒸煮：鹌鹑蛋放至夹层锅中用蒸汽进行加入各种调料烧煮、然后浸泡入泡，蒸煮锅使用的蒸汽由天然气锅炉供给，该工段产生燃气烟气G。 冷却、分拣：浸泡入味后的鹌鹑蛋进行自然冷却，冷却后进行分拣，剔除破损的鹌鹑蛋，该工序会产生卤蛋不合格品。 真空包装：分拣后的鹌鹑蛋由真空包装机进行包装。 高温杀菌：包装好的成品进高温杀菌锅进行高温杀菌，温度为121℃，达到杀死微生物营养体的目的。 二、其它产污环节 生产车间设备清洗废水、地面冲洗废水，职工生活产生生活污水和生活垃圾。 三、项目营运期水平衡图 本项目产生废水主要是原材料解冻、清洗废水，设备清洗废水、车间地面冲洗水、喷淋塔废水及职工生活废水。 职工生活废水 项目配备职工120人，职工生活用水按100kg/人.天计，用水量约3600t/a，生活污水产生量按用水量的80%计算为2880t/a。 原料解冻、清洗废水及蒸煮用水 项目猪肉自然解冻产生的废水，常规是冷冻鲜肉的2.7%，为135吨/年；猪肉自然解冻不能时间过长，否则容易发绿，所以需用水助解，水解和清洗可同步进行。水解和清洗用水量通常“1吨原料肉用水量为3.5-4.5吨”，本环平按4吨进行测算，则5000吨的原料肉用水量为20000t/a，损耗20%计，排水量为16000吨；鸡爪、鸡肫、鸡翅、鸭掌、鸭肫、鸭脖、鸭翅的解冻方法用水解冻浸泡然后清洗，排水量采用1吨原料用水量为3.5吨测算，原料1200吨，用水4200吨，损耗20%，排水量为3360吨；卤蛋的清洗用水量为1：0.6，则用水量为720吨，损耗20%，则产生废水量为576吨/年；另卤制品和卤蛋蒸煮需用新鲜水，按产品量的1：0.8计为1920吨，25%被蒸发外，75%被产品吸纳，无废水产生。 车间地面、设备冲洗水 根据企业提供资料，项目需对车间地面、搅拌机、切片机等设备进行清洗，年用量为1000吨，废水产生量按用水量的90%计，约800吨/年。 喷淋塔废水 根据企业提供资料，项目污水处理站配套了水喷淋+活性炭除臭装置，处理装置水喷淋年用300吨，废水产生量按用水量的90%计，约270吨/年。 图2-4 项目水平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 靖江市三鑫食品制造有限公司成立于2016年，租用位于靖江经济开发区城北园区蹑云路9号靖江市蹑云科技发展有限公司的闲置厂房约3000平方米，从事肉制品生产，年产300吨猪肉脯。 2、现有项目批复及建设情况 项目于2017年取得了靖江市环境保护局审批（靖环建审[2017]29号）。 表2-7 现有项目环保审批情况 项目名称 批复部门 批复时间 批复文号 建设情况 验收情况 排污许可证编号 肉制品生产羡慕 靖江市环境保护局 2017年 靖环建审[2017]29号 已建 未验收 91321283MA1MYDW973001P 3、现有项目公司原有污染状况 （1）现有项目生产工艺流程及产污节点如下： 注：①N表示噪声；G表示燃料废气；S1表示炉灰 ②其他产污环节：车间地面冲洗、设备清洗产生的生产废水及职工生活污水W，废水处理产生的污泥以及职工生活垃圾S。 现有项目主要原辅材料及能源消耗 现有项目主要原辅材料及能源消耗见表2-8。 表2-8 主要原辅材料及能源消耗表 序号 名称 年用量 1 冷鲜猪后腿肉 360吨 2 白砂糖 108吨 3 鱼露 78吨 4 鸡蛋 75吨 5 生物质颗粒物 120吨 6 水 550吨 7 电 3万度 现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备见表2-9。 表2-9 主要设备清单 序号 名称 规格型号 数量 1 冷冻库 NZL25（25t） 1个 2 片肉机 TSP20 3台 3 绞肉机 R-100 1台 4 滚揉机 GR100 1台 5 搅拌机 B-100 1台 6 脱水烘房 / 2座 7 热风旋转炉 0.25t/h 2台 8 电烤箱 / 1台 9 压平机 自制 1台 10 切片机 自制 1台 11 自动包装机 ZW100E 1台 12 自动封口机 SF-150 2台 现有项目污染现状分析 废水污染物排放情况 项目在生产过程中主要原料为冷鲜猪肉，不需要解冻即可进行选料，其主要废水为车间地面冲洗、设备清洗水和职工生活污水。 ①项目生产废水主要为车间地面冲洗及设备清洗水，用水量约400t/a，废水产生量按用水量90%计算约360t/a，据类比同行业分析，废水中主要污染物产生浓度及产生量为COD500mg/L、 0.180t/a，SS200mg/L、 0.072t/a，动植物油60mg/L、 0.022t/a，氨氮30mg/L、 0.011t/a。 ②生活污水 项目劳动定员10人，职工生活用水按50kg/d.人计，生产天数按300天计，则生活用水量约150t/a，生活污水产生量按用水量80%计算约120t/a，生活污水中主要污染物为COD、SS、氨氮。 （2）废气 项目二台0.25t/h热风炉均以生物质颗粒作为燃料，年用量120吨。根据《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册·第十分册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表——生物质工业锅炉”可知，在以生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等）作为燃料时，每烧1吨燃料时产生的工业废气量产污系数为6692.29标立方米/吨原料，烟气中各污染物产生量的产污系数分别为：SO217S千克/吨原料（S为含硫量），烟尘37.6千克/吨原料、NOx1.02千克/吨原料。由此可以计算出项目热风炉在燃烧过程中产生大气污染物情况见表2-10。 表2-10 项目热风炉燃烧烟气源强表 排放源及排气筒编号 燃料量 污染物 产生浓度 产生量 烟筒高度 烟气量 热风炉 120t/a 烟尘 573.8mg/m3 4.512t/a 15m 7.862万Nm3 SO2 25.9mg/m3 0.204t/a NOx 15.6mg/m3 0.122t/a （3）噪声 项目噪声主要来源于搅拌机、热风炉风机、冷库压缩机，设备噪声源强见表2-11。 表2-11 项目噪声排放情况 序号 设备名称 数量（台/条） 声级值dB（A） 所在车间 治理措施 降噪效果dB（A） 1 搅拌机 2 70 肉脯制作车间 车间结构隔声 15 2 热风炉风机 2 85 脱水车间 车间结构隔声 15 3 冷库压缩机 1 80 肉脯制作车间外 车间结构隔声 20 （4）固体废物 项目固废产生情况汇总表见表2-12。 表2-12 固体废物产生情况汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量 1 污泥 一般固废 污水处理 固态 污泥 / 无 有机废水污泥 57 0.5 2 炉灰 一般固废 热风炉 固态 炉灰 无 锅炉渣 72 1 3 生活垃圾 一般固废 职工生活 固态 生活垃圾 无 生活垃圾 99 0.2 7、现有项目主要污染防治措施 废水防治措施：本项目场地冲洗及设备清洗水，通过生化处理设施进行预处理后，每天用专车运至城北污水处理厂指定污水检查井内，然后经污水管网进该污水厂集中处理。生活污水定期清运浇灌农田。 废气治理措施：项目二台热风炉采用生物质颗粒作为燃料，燃料中含硫极低。建设单位拟对每台热风炉拟配置一套旋风+布袋除尘装置，共用一根排气筒，除尘设施的除尘效率可达99%。 噪声防治措施：本项目设备全新购置，优选了低噪声设备，主要利用车间结构隔声降噪，车间为砖混结构，单层玻璃窗、钢板门，隔声量15dB(A)左右。对在肉脯制作车间外西北侧设置专门的压缩机隔声房，隔声量为20dB(A)。 固体废物防治措施：生物质燃料在燃烧过程中产生的炉灰全部用于周围农田施肥，污泥干化后与生活垃圾一起委托环卫工人送垃圾填埋场卫生填埋。 8、现有项目污染物排放总量指标 表2-13 总量控制指标 单位：t/a 种类 污染物 产生量 自身削减量 进污水厂量 污水厂削减量 排入环境 废水 COD 0.180 0.144 0.036 0.018 0.018 NH3-H 0.011 0.006 0.005 0.003 0.002 废气 烟尘 4.512 4.467 / / 0.045 SO2 0.204 0 / / 0.204 NOx 0.122 0 / / 0.122 9、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 公司迁建后，现有项目生产设备及配套环保设施全部拆除，无原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据泰州市靖江环境监测站2020年靖江环境质量年报监测数据，靖江市2019年、2020年环境空气质量现状统计结果见下表，由表3-1、表3-2可以看出，SO2、NO2、PM10、CO和O3达标，PM2.5存在超标现象，故本项目所在区为不达标区。 表3-1 靖江市2019年环境空气质量现状评价表(单位ug/m3) 污染物 评价指标 浓度现状 标准值 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均浓度 14 60 23.33 达标 NO2 年平均浓度 32 40 80.00 达标 PM10 年平均浓度 69 70 98.57 达标 PM2.5 年平均浓度 42 35 120.00 不达标 CO 日平均浓度 950 4000 23.75 达标 O3 日最大8小时平均浓度 102 160 63.75 达标 表3-2 靖江市2020年环境空气质量现状评价表(单位ug/m3) 污染物 评价指标 浓度现状 标准值 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均浓度 10 60 16.67 达标 NO2 年平均浓度 34 40 85.00 达标 PM10 年平均浓度 59 70 84.28 达标 PM2.5 年平均浓度 36 35 102.86 不达标 CO 日平均浓度 999 4000 24.97 达标 O3 日最大8小时平均浓度 104 160 65.00 达标 泰州市为改善区域环境空气质量，发布《泰州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《关于印发泰州市深入打好污染防治攻坚战2021年度工作要点暨重点任务分工的通知》（泰环宣指〔2021〕2号）等整治方案，多措并举扎实开展大气污染防治工作，区域环境空气质量将得到改善。 从表3-1和表3-2对比来看，O3指标浓度基本持平，NO2、CO指标浓度有所上升，分别上升了6.3%、5.2%，其余各项指标浓度均有不同程度下降，其中PM2.5降低14.3%、PM10降低14.5%、SO2降低28.6%。这表明靖江市2020年的大气污染行动防治计划已取得了一定成效，2020年的环境空气质量有所改善。 2、水环境 项目废水进城北污水处理厂集中处理，城北污水处理厂尾水受纳水体为十圩港，根据泰州市靖江环境监测站2020年靖江环境质量年报出具的受控断面(新十圩港大桥)监控结果显示，水质监测结果见表3-3。十圩港各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。 表3-3 十圩港现状监测统计结果(单位mg/L) 监测日期 DO COD BOD5 氨氮 总氮 总磷 石油类 2020年 7.58 15 2.2 0.49 2.43 0.10 0.02 3、声环境 项目建设地位于靖江经济开发区城北园区，该区域噪声功能区属3类区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目评价等级为三级。 评价期间委托江苏卓盛检测技术服务有限公司对本项目厂界（N1~N4）声环境质量进行了现场监测（2021卓盛检（噪声委托/第（010）号）），监测结果及评价如下： 监测时间：2021年5月25日~26日； 监测点位：具体噪声监测点位布置示意图见图3-1； 监测项目：等效连续A声级（LeqdB（A））； 监测条件：监测期间周边正常生产； 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。 图3-1 项目噪声现状监测点位图 表3-4 声环境质量现状监测结果 检测日期 监测点位 昼间 夜间 监测值 标准值 达标情况 监测值 标准值 达标情况 2021年5月25日 N1东厂界外1m 60.8 65 达标 44.0 55 达标 N2南厂界外1m 60.8 65 达标 44.2 55 达标 N3西厂界外1m 60.9 65 达标 45.8 55 达标 N4北厂界外1m 61.0 65 达标 45.2 55 达标 2021年5月26日 N1东厂界外1m 60.7 65 达标 43.7 55 达标 N2南厂界外1m 60.4 65 达标 44.5 55 达标 N3西厂界外1m 60.6 65 达标 44.6 55 达标 N4北厂界外1m 60.7 65 达标 44.5 55 达标 天气情况 2021年5月25日昼间天气：晴 风速：2.5m/s；夜间天气：晴 风速：2.4m/s 2021年5月26日昼间天气：晴 风速：2.5m/s；夜间天气：晴 风速：2.4m/s 从上表可以看出，项目厂界声环境现状能够达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准，说明项目地声环境质量良好。 4、生态环境 项目所在地没有列入国家重点生态保护目录中“自然保护区、风景名胜区”及文物保护的相关内容，且周围无特殊保护物种、名胜古迹和自然保护区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 项目位于靖江市经济技术开发区城北园区纬二路南侧，北侧为纬二路、东侧为江苏顺达模具制造有限公司、南侧为华达汽车科技股份有限公司、西侧为江苏鸿尔有色金属有限公司。项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要境保护目标表 保护目标 坐标 保护目标 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 厂界外500m内无大气环境敏感目标 《环境空气质量标准》二级标准 / / 声环境 厂界外50m内无声环境敏感目标 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类标准 / / 生态环境 / / 孤山风景名胜区 自然与人文景观保护 EN 2200 注：以项目厂区中心为原点。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境质量标准 大气环境 项目所在地环境空气质量中的常规因子SO2、PM10、NO2、TSP、PM2.5、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准，氨、硫化氢参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准值见表3-6。 表3-6 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 120 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM2.5 年平均 250 24小时平均 100 氨 1小时平均 200 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值 硫化氢 1小时平均 10 2、声环境质量 项目位于靖江经济开发区城北园区内，根据靖江市城区环境噪声标准适用区域划分，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。具体标准值见表3-7。 表3-7 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类区标准 65 55 3、地表水环境质量 地表水环境质量标准：城北污水厂尾水受纳水体十圩港水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类水标准，具体标准值见表3-8。 表3-8 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物名称 标准值 依据 Ⅲ类 pH 6~9 《地表水环境质量标准》(GB3838－2002) DO ≥5 COD ≤20 BOD ≤4 氨氮 ≤1.0 总磷 ≤0.2 二、排放标准 1、废水 项目废水接管进城北园区污水处理厂处理，生活污水接管标准执行污水处理厂设计进水水质标准，生产废水中COD、SS、动植物油参照执行《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3 中的肉制品加工企业三级标准，NH3-N、TP、TN参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级标准A标准，具体标准值见表3-9。 表3-9 污水综合排行标准 单位：mg/L 污染物名称 COD SS 氨氮 动植物油 TP TN 适用条件 GB18918-2002表1中一级标准A标准 50 10 5（8） 1 0.5 15 污水处理厂尾水排放标准 (GB13457-92)表 3 中的肉制 品加工企业三级标准 500 350 / 60 / / 废水接管标准 污水处理厂设计进水水质标准 500 400 45 100 8 70 2、废气 本项目废气主要天然气燃烧废气、污水处理设施产生的恶臭气体及烘烤产生的油烟废气。 天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别限值标准，其中NOx排放浓度参照泰靖环[2019]82号文件要求，执行限值50mg/m3的要求。具体见表3-10。 表3-10 锅炉大气污染物排放标准 污染物 烟尘 SO2 NOx 排气筒高度 标准限值 ≤20mg/m3 ≤50mg/m3 ≤50mg/m3 ≥15m 污水处理站恶臭：参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，具体标准值见表3-11。 表3-11 恶臭污染物排放标准 污染物 排放浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放最高允许浓度（mg/m3） 硫化氢 / 15 0.33 0.06 氨 / 15 4.9 1.5 烘烤产生的油烟废气及食堂油烟：项目油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)大型相关标准。具体标准值见表3-12。 表3-12 恶臭污染物排放标准 规模 最高允许排放标准（mg/m3） 净化设施最低去除效率（%） 类型 基准灶头数 大型 ≥6 2.0 85 3、噪声 项目运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见表3-13。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行标准 厂界外声环境功能区类别 标准限值dB（A） 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3 65 55 4、固体废弃物 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），同时执行环境保护部公告2013年第36号《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），水污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N、TN、TP；考核因子为：SS；大气污染物总量控制因子：烟尘、SO2、NOx；；考核因子为：氨、H2S。 2、总量控制指标 本项目污染物排放总量指标见表3-14。 表3-14 本项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 类别 污染物名称 原有排放量 本项目 以新带老削减量 全厂排放量 增减量 产生量 削减量 接管量 外排环境量 废水 生活 污水 污水量 / 2880 0 2880 2880 / 2880 +2880 COD / 1.152 0.172 0.98 0.144 / 0.98 +0.98 SS / 0.576 0.1728 0.4032 0.0288 / 0.4032 +0.4032 NH3-N / 0.086 0.002 0.084 0.0144 / 0.084 +0.084 TP / 0.012 0.0005 0.0115 0.00144 / 0.0115 +0.0115 TN / 0.115 0.003 0.112 0.0432 / 0.112 +0.112 动植物油 / 0.172 0 0.172 0.003 / 0.172 +0.172 生产 废水 污水量 360 21141 0 21141 21141 360 21141 +20781 COD 0.036 38.05 29.59 8.46 1.06 0.036 8.46 +8.424 SS 0.005 12.68 6.34 6.34 0.21 0.005 6.34 +6.335 NH3-N / 2.11 1.37 0.74 0.106 / 0.74 +0.74 TP / 0.085 0 0.085 0.011 / 0.085 +0.085 TN / 2.11 0.84 1.27 0.32 / 1.27 +1.27 动植物油 / 1.69 0.42 1.27 0.021 / 1.27 +1.27 种类 污染物名称 原有排放量 本项目产生量 本项目削减量 以新带老削减量 本项目排放量 增减量 废气 烟尘 0.045 0.096 0 0.045 0.096 +0.051 SO2 0.204 0.04 0 0.204 0.04 -0.164 NOX 0.122 0.252 0 0.122 0.252 +0.13 氨 / 0.266 0.1995 0 0.0665 +0.0665 硫化氢 / 0.00216 0.00162 0 0.00054 +0.00054 3、平衡方案 项目废水接管量：24021t/a，COD9.44t/a、SS 6.7432t/a、NH3-N 0.824t/a、TP 0.0965t/a、TN 1.382t/a，动植物油 1.1442t/a。其中生活污水接管量2880t/a，COD 0.98t/a、SS 0.4032t/a、NH3-N 0.084t/a、TP 0.0115t/a、TN 0.112t/a、动植物油0.172t/a；生产废水接管量21141t/a，COD 8.46t/a、NH3-N 0.74t/a、SS 6.34t/a、TP 0.085t/a、TN 1.27t/a、动植物油1.27t/a，企业必须向泰州市靖江生态环境局申请总量指标，在区域内平衡。 项目废气中烟尘0.096t/a、SO2 0.04t/a、NOx 0.252/a，须向泰州市靖江生态环境局申请总量指标，在区域内平衡。 废气氨和H2S不是江苏省的省控总量指标，作为考核指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用厂房，无土建工程，主要为设备安装、调试。施工期环境影响主要为设备更新过程产生的一些机械噪声。预测源强峰值可达85dB（A）左右，为控制设备安装期间的噪声污染，施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目运营期污染物产生情况见表4-1。 表4-1 运营期污染物产生情况 污染源 产生环节 污染因子 治理措施 排放去向 废气 食堂油烟 油烟废气 油烟净化装置 15m排气筒 猪肉脯生产线（烘烤） 油烟废气 油烟净化装置 15m排气筒 天然气锅炉 烟尘、SO2、NOx 低氮燃烧 15m排气筒 废水处理装置 恶臭处理 氨、H2S 喷淋塔+活性炭吸附除臭设备 15m排气筒 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、 TP、TN、动植物油 化粪池 排入污水管网进城北污水处理厂集中处理 生产废水 COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 废水处理设施 噪声 片肉、拌料、切片等 噪声 合理布局、选用低噪声设备 / 固废 污水处理 污泥 干化后装袋，委托环卫部门清运 零排放 油脂 由专业处置单位处理 生活垃圾 生活垃圾 设垃圾箱，委托环卫部门清运 污水恶臭处理 活性炭 委托环卫部门清运 废水 1、废水污染物产生及排放分析 生活污水 项目配备职工120人，职工生活用水按100kg/人.天计，用水量约3600t/a，生活污水产生量按用水量的80%计算为2880t/a，据类比分析，生活污水中主要污染物浓度及产生量为：COD 400mg/L、1.152t/a，SS 200mg/L、0.576t/a，NH3-N 30mg/L、0.86t/a、TP 4mg/L、0.012t/a、TN 40mg/L、0.115t/a。经化粪池预处理后排入污水管网进城北污水处理厂集中处理。 b.生产废水 项目生产废水主要来自原材料解冻、清洗产生的废水、生产车间地面冲洗废水、生产设备的清洗废水以及喷淋塔废水。根据企业提供资料，全厂生产用水共28140t/a，产生生产废水21141t/a。类比分析，废水处理前产生浓度及产生量分别为COD 1800mg/L、34.2t/a，SS 600mg/L、11.4t/a，动植物油80mg/L、1.52t/a，NH3-N 100mg/L、1.9t/a、TP 4mg/L、0.076t/a、TN100mg/L、1.9t/a。 全厂废水产生及排放情况见表4-2。 表4-2 全厂废水产生及排放情况 种类 废水量 污染物名称 产生量 治理措施 接管量 污水厂外排量 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 产生量t/a 生活污水 2880 COD 400 1.152 化粪池 340 0.98 50 0.144 SS 200 0.576 140 0.4032 10 0.0288 氨氮 30 0.086 29.1 0.084 5 0.0144 TP 4 0.012 4 0.0115 0.5 0.00144 TN 40 0.115 38.8 0.112 15 0.0432 动植物油 60 0.172 60 0.172 1 0.003 生产废水 21141 COD 1800 38.05 格栅+调节池+气浮池+兼氧池+接触氧化处理+二沉池 400 8.46 50 1.06 SS 600 12.68 300 6.34 10 0.21 氨氮 100 2.11 35 0.74 5 0.106 动植物油 80 1.69 60 1.27 1 0.021 TP 4 0.085 4 0.085 0.5 0.011 TN 100 2.11 60 1.27 15 0.32 2、废水污染物排放量核算 （1）项目废水污染物排放情况 污水排放设施、废水类别、污染物及污染治理设施有关情况见表4-3。 表4-3 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 染污治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 城北污水处理厂 连续流量不稳定 01 化粪池 化粪池 W001 是 企业总排口 2 生产废水 COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 城北污水处理厂 连续流量不稳定 01 废水处理装置 格栅+调节池+气浮池+水解池+接触氧化处理+二沉池 W001 是 企业总排口 （2）废水间接排放口基本情况表 表4-4 废水间接排放口情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万m3/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时间段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度 限值/（mg/L） 经度 纬度 1 W001 120°16′75.94″ 32°03′39.85″ 2.188 市政管网 连续 / 城北污水处理厂 COD 50 SS 10 氨氮 5 动植物油 1 TP 0.5 TN 15 (3)废水污染物排放执行标准表 表4-5 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 排放限值/（mg/L） 1 W001 COD 《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3中的肉制品加工企业三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 500 SS 350 氨氮 45 动植物油 60 TP 8 TN 70 (4)废水污染物排放信息表 表4-6 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污水类型 污染物种类 污染物浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 W001 生活污水 COD 340 0.00327 0.98 2 SS 140 0.001344 0.4032 3 氨氮 29.1 0.00028 0.084 4 TP 4 0.000038 0.0115 5 TN 38.8 0.00037 0.112 6 动植物油 60 0.00057 0.172 7 生产废水 COD 400 0.0282 8.46 8 SS 300 0.0211 6.34 9 氨氮 35 0.00247 0.74 10 动植物油 60 0.00423 1.27 11 TP 4 0.000283 0.085 12 TN 60 0.00423 1.27 全厂排放口合计 COD 9.44 SS 6.7432 氨氮 0.824 TP 0.0965 TN 1.382 动植物油 1.442 3、水污染控制和水环境影响减缓措施 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施 生活污水：生活污水拟设化粪池1座，职工生活污水经化粪池预处理后接市政污水管网，进城北污水处理厂集中处理。 项目使用的化粪池为江苏地区常用的“三格式”化粪池，三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。化粪池预处理后污染物去除效率分别为COD 15%、SS 30%、氨氮3%，污水经化粪池预处理后污染物排放浓度及排放量分别为COD 340mg/L、SS 140mg/L、NH3-N 29.1mg/L，达到城北污水处理厂接管要求。 生产废水：项目拟设1套生产废水处理装置，经处理后的废水接管浓度COD ≤400mg/L、SS≤300mg/L、动植物油≤60mg/L，NH3-N ≤35mg/L、TP≤4mg/L、TN ≤60mg/L。废水经处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3中的肉制品加工企业三级标准和和污水处理厂设计进水水质标准后接市政污水管网，进城北园区污水处理厂集中处理。根据企业提供的废水处理方案可知，项目废水设计处理能力100t/d，本项目应处理水量70.47t/d。具体废水处理工艺流程如下： 图4-1 废水处理工艺流程图 工艺流程及说明： 废水经重力管线自流进入格栅井，经粗格栅，人工清除大的漂浮物，再经机械细格栅去除细小的油渣等然后废水自流进入调节池，集水调节池主要调节水量和均匀水质浓度，使处理能较稳定地进行。然后废水经泵提升至溶气气浮设备，气浮设备能够有效去除废水中的轻质油，加入混凝剂后能够有效去除悬浮油、乳化油，分散油和SS。 随后废水自流进入水解池，水解池内的微生物利用胞外酶将大分子有机物分解成小分子有机物，将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链，提高污水的可生化性，并去除一定量的COD。水解池出水进入两级接触氧化池内，进行好氧生化处理。接触氧化池是本处理工艺的主体关键工艺。污水中的胶状、溶解状有机污染物，主要通过它在好氧条件下，由兼氧好氧菌团对有机污染物进行生物化学的分解作用，使高分子的有机物分解为低分子的无机物 ；另一部分合成新的微生物群，不断新陈代谢，保证整个处理系统有强的生物氧化能力，使处理效果保持在一个较好的水平上。该池内要保持连续供O2；且要保持有足够的微生物量和有活性的质量好的微生物群，这是保证池处理效果好的条件。 经接触氧化池处理，由于老化生物膜的剥落和污水中的悬浮物SS，需在二沉池中进行固液分离，沉淀的污泥一部分回流至水解池，剩余污泥排至污泥池。此时废水中PH、COD、BOD、SS已全面达标，经标准排污口计量后排入市政管网。 气浮池和剩余污泥，排至污泥池，经浓缩和压滤后，干泥外运。 ①主要水处理构筑物 废水处理池各池子规格见表4-6。 表4-6 废水处理主要构筑物表 序号 名 称 规 格 数量 备 注 1 调节池 7.0×5.0×3.0m 1 钢混结构 2 水解酸化池 5.0×2.3×3.0m 1 钢混结构 3 接触氧化池 5.0×4.6×3.0m 1 钢混结构 4 二沉池 2.2×2.2×4.25m 1 钢混结构 5 污泥池 2.2×1.5×3.0m 1 钢混结构 6 设备间 7.0×5.0×3.5m 1 钢混结构 ②污水处理效率 表4-7 生产废水处理设施设计主要污染物指标 污染物 CODCr(mg/l) SS(mg/l) NH3-N(mg/l) 格栅调节池进水 1800 1000 100 格栅调节池出水 1710 950 95 去除率% 5% 5% 5% 气浮设备进水 1710 950 95 气浮设备出水 855 143 86 去除率% 50% 85% 10% 水解池进水 855 143 86 二沉池出水 213 57 18 去除率% 75% 60% 79% 项目废水为肉类加工废水，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》中的设计工艺，采用处理工艺主要包括预处理、生化、深度处理、恶臭污染处理及污泥处理，废水经预处理后进城北污水处理厂集中处理，可以满足排放标准的要求。 （2）评价等级的确定 建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表4-8。 表4-8 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 废水排放量Q/（m 3/d）；水污染物当量数 W/无量纲 排放方式 一级 直接排放 Q≥20000 或 W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q< 200且W< 6000 三级B 间接排放 — 项目废水属于间接排放，根据工程分析可知，本项目地表水环境影响评价等级为三级 B。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3—2018），水环境影响型三级B，可不进行水环境影响预测，主要评价内容为a.水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b.依托污水处理设施的环境可行性评价。项目废水经市政污水管网全部达标接入城北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。 （3）接管及排放浓度限值符合性分析 根据工程分析，本项目产生的废水能够满足城北园区污水处理厂接管要求，城北园区污水处理厂废水排放浓度限值能满足项目废水排放浓度限值要求。具体分析见表4-9、4-10。 表4-9 项目废水接管符合性分析表 废水种类 污染物 接管浓度mg/L 接管标准mg/L 符合性分析 废水 COD 400 500 符合 SS 300 400 符合 氨氮 35 45 符合 TP 4 8 符合 TN 60 70 符合 动植物油 60 100 符合 表4-10 项目排放浓度限制符合性分析表 废水种类 污染物 项目排放浓度要求mg/L 污水处理厂排放标准mg/L 符合性分析 1 COD ≤50 ≤50 符合 2 SS ≤10 ≤10 符合 3 氨氮 ≤5 ≤5 符合 4 TP ≤0.5 ≤0.5 符合 5 TN ≤15 ≤15 符合 6 动植物油 ≤1 ≤1 符合 （4）依托废水处理设施环境可行性分析 本项目建设在靖江经济技术开发区城北园区纬二路南侧。根据城北园区规划，该区域污水接管进城北污水处理厂处理。 a. 污水处理厂概况 城北污水处理厂位于十圩港西路西侧、北三环路北侧，厂区占地面积10938m2。 尾水受纳水体为十圩港。城北污水处理厂近期拟建规模0.5万m3/d。该区域敷设污水收集及输送干管DN400～DN1000共28340m；进厂污水总管管径为DN1000mm。北三环附近建设一个泵站，与污水收集和处理能力配套，污水流量不小于0.5万m3/d，占地面积616m2。管网收集范围包括城北工业园区、孤山镇，面积为17.54km2。城北园区内沿渔婆路、新建路、北三环布置主干管，其他道路下主要敷设污水支管；近期孤山镇内沿圆山路、望江路等敷设污水支管接入姜八公路污水管入北三环总管后入污水厂，远期根据该镇建设的发展情况分期逐步实施。 城北污水处理厂近期设计规模0.5万m/d，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准，尾水处理达标后排入十圩港。污水管网已覆盖本项目建设区域，污水处理工艺采用序批式活性污泥法工艺，简称SBR工艺。其工艺流程如下： 图4-2 污水处理工艺流程图 城北园区污水处理厂的处理工艺采用“初沉池+SBR反应池+连续流砂滤+紫外线消毒”工艺，该工艺主要针对城市生活污水和生产废水的处理。本项目产生的生活污水及生产废水水质均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准，均在城北园区污水处理厂的能力范围内，因此城北园区污水处理厂有能力接纳本项目产生的污水，建设项目不会对城北园区污水处理厂正常运行造成影响。 服务对象为靖江经济开发区城北园区内的企业、居民和孤山镇区的企业、居民。全区污水均收纳进入本污水处理厂进行处理，城北园区内沿渔婆路、新建路、北三环布置主干管，其他道路下主要敷设污水支管；近期孤山镇内沿圆山路、望江路等敷设污水支管接入姜八公路污水管入北三环总管后入污水厂。 本项目设一个排污口，经核实，本项目所在区纬二路下污水管网已铺设，其污水管网走向为纬二路→城北园区污水处理厂。 因此从接收水量、接管标准、时间和管网布设等方面综合考虑，本项目废水在所在区域污水收集管网建设完成后排入城北污水处理厂是可行的。 废水污染源监测计划 根据江苏省排污口规范化设置要求，对建设项目废水接管口的主要水染物排放口水污染物定期进行监测，并在接管口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。废水污染源监测计划见表4-11。 表4-11 水污染源监测计划表 种类 监测点位 监测项目 监测频率 采样分析该去 废水 总排口 COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 一季一次 按相关规范要求执行 （二）废气 根据生产工艺可知，项目营运期废气主要为食堂油烟（1#）、烤制油烟（2#）、锅炉燃天然气烟气（3#）、污水处理站恶臭废气（4#）；调味猪肉香味，拌料工段时间较短，且常温下进行，异味产生程度小，本次评价不作定量分析。 ①天燃气燃烧废气 天然气为清洁能源，一般天然气经充分燃烧后可做到达标排放，天然气燃烧产物主要为CO2和水，仅产生少量SO2、NOx和烟尘等污染物，污染物排放量计算参考《环境保护实用数据手册》、《“八五”环境统计手册》、《建设项目环境保护实用手册》和《工业源产污系数手册（2010年修订）》，引用数据如下：SO2产生量1.0kg/万m3（天然气）、NOx产生量6.3kg/万m3（天然气）、烟尘产生量2.4kg/万m3（天然气）、废气产生系数为136259.17Nm3/万m3（天然气）。 项目天然气锅炉年燃天然气约40万m3/a。根据计算，燃气锅炉采用天然气为燃料并采用低氮燃烧技术，产生的废气（烟尘、SO2）排放符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值标准、NOX满足泰州市生态环境局《关于开展全市燃气锅炉低氮改造工作的通知》中燃气锅炉排放浓度应低于50mg/m3的要求后从不低于15米高的排气筒高空排放标准。天然气燃烧废气排污情况详见表4-12。 表4-12 天然气燃烧污染物产生情况表 排放源 天然气燃气量及废气量 污染物 排放量 t/a 排放浓度 mg/m3 排气筒 高度 天然气锅炉 400000m3 5450366.8Nm3 烟尘 0.096 17.6 15m SO2 0.04 7.34 NOX 0.252 46.23 表4-13 燃烧废气产生及排放情况 废气种类 排口编号 天然气燃气量及废气量Nm3/a 污染物名称 产生情况 处理方法 处理效率 排放情况 排放时间t/a 产生浓度mg/m3 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放量t/a 燃烧废气 3# 400000m3 5450366.8Nm3 烟尘 17.6 0.096 低氮燃烧 / 17.6 0.096 2400 SO2 7.34 0.04 7.34 0.04 NOX 46.23 0.252 46.23 0.252 ②油烟废气 项目食堂厨房工作时将产生一定的油烟污染。本项目员工120人。人均用油量按0.01kg/d计，产生油烟废气按用油量的1.5%计，经计算每年共产生油烟废气5.4kg/a。以厨房每天工作2小时计，厨房配备一套油烟净化装置，风量为2000m3/h，处理效率≥85%，处理达标后经1根专用管道屋顶排空（1#），经处理后的实际排放油烟浓度为0.675mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度（2mg/m3）。因此项目食堂油烟可达标排放。 项目肉脯烤制工段将产生油烟废气，根据企业提供的资料，项目猪腿肉用量5000t/a，油脂类物质约占原料肉的2%，猪油的沸点温度为182度，烤箱的温度控制在140度，原则上不会产生油烟，但从保守考虑，本次环评仍采用高温下的散逸系数为0.2%进行油烟测算，则产生油烟废气0.2t/a，经收集后接入油烟净化装置处理，处理达标后经1根专用管道屋顶排空（3#），经处理后的实际排放油烟浓度为1.25mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度（2mg/m3）。油烟净化器配套风机风量为10000m3/h，油烟净化器处理效率为85%，其污染物产生情况见表4-14。 表4-14 油烟污染物产生和排放情况 废气 名称 排口编号 废气量m3/a 产生状况 治理 措施 去除率 （%） 排放状况 排放时间h/a 产生浓度 （mg/m3） 速率kg/h 产生量 (t/a) 浓度 （mg/m3） 速率kg/h 排放量 （t/a） 油烟 1# 2000 4.5 0.009 0.0054 油烟净化装置 85 0.675 0.00135 0.00081 600 油烟 2# 10000 8.33 0.083 0.2 油烟净化装置 85 1.25 0.0125 0.03 2400 ③调味猪肉香味（异味） 本项目在拌料、脱水、烘烤工段会产生调味猪肉香味，拌料工段时间较短，且常温下进行，异味产生程度小，该类异味为调味猪肉的香味，对人体和环境无害。 ④污水处理站恶臭 本项目建设一套污水处理站，处理过程中会产生恶臭气体，主要成份为氨、H2S。在废水处理过程中，臭气排放点主要集中在调节池、水解池、氧化池、沉淀池、污泥池等处，项目采用池面加盖密封并采用离心风机负压抽吸的方法进行收集（收集效率以100%计），采用喷淋塔+活性炭除臭设备处理工艺。 根据有关资料，调节池NH3和H2S的排放系数为0.18mg/s.m2和1.06×10-3mg/s.m2，水解、氧化池NH3和H2S的排放系数为0.096mg/s.m2和0.38×10-3mg/s.m2，污泥、沉淀池NH3和H2S的排放系数为0.078mg/s.m2和3.2×10-3mg/s.m2，根据污水处理站的设计规模计算得到一般情况下废气排放状况见表4-15。 表4-15 污水处理设施各构筑物废气排放估算 项目 调节池 水解池 氧化池 污泥池 二沉池 合计 构筑物面积（m2） 35 11.5 23 3.3 4.84 77.64 NH3 排污系数（mg/s.m2） 0.18 0.096 0.096 0.078 0.078 / 排放速率（mg/s） 6.3 1.104 2.208 0.257 0.378 10.247 H2S 排污系数（mg/s.m2） 1.06×10-3 0.38×10-3 0.38×10-3 3.2×10-3 3.2×10-3 / 排放速率（mg/s） 37.1×10-3 4.37×10-3 8.74×10-3 10.56×10-3 15.5×10-3 0.0763 由此可估算污水处理站NH3产生量为0.0369kg/h，0.266t/a；H2S产生量为0.0003kg/h，0.00216t/a。 恶臭气体用离心风机负压抽吸，通过管道输送，再喷淋塔+活性炭除臭设备处理后，由15m高的排气筒(4#)排出，该套装置去除率75%，离心式通风机风量1500m3/h，最终排放量为：NH3 0.0665t/a（0.009kg/h）、H2S 0.00054t/a（0.000075kg/h），均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中大气污染物最高允许速率标准。 污染物排放量核算结果 表4-16 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 mg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量 t/a 一般排放口 1 3# 烟尘 17.6 0.04 0.096 SO2 7.34 0.0167 0.04 NOx 46.23 0.105 0.252 2 4# NH3 6.16 0.009 0.0665 H2S 0.05 0.000075 0.00054 有组织排放总计 烟尘 0.096 SO2 0.04 NOx 0.252 NH3 0.0665 H2S 0.00054 注：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目排口为一般排放口。 表4-17 大气污染物年排放核算表 序号 污染物 核算年排放量 t/a 1 烟尘 0.096 2 SO2 0.04 3 NOx 0.252 4 NH3 0.0665 5 H2S 0.00054 非正常排放废气 在本项目废气处理装置出现故障时，发生事故排放，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。本次环评中烘烤配置油烟净化装置、污水处理站配置的喷淋塔+活性炭除臭设备失效，废气不经处理直接事故排放计算，各种污染物的去除率为0。其事故排放情况下源强见表4-17。 表 4-18 项目非正常情况下污染物排放情况一览表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排速率 （kg/h） 单次持续时间 （h） 年发生频次（次） 应对措施 1#排气筒 油烟净化装置失效 油烟 0.009 0.5 不超过 1 次 食堂设备停产，待故障修复后 2#排气筒 油烟净化装置失效 油烟 0.083 0.5 不超过 1 次 生产设备停产，待故障修复后 4#排气筒 喷淋塔+活性炭除臭设备失效 NH3 0.0369 0.5 不超过 1 次 生产设备停产，待故障修复后 H2S 0.0003 注：因肉脯烤制过程中挥发少量油烟无评价指标，故不进行大气预测。 废气处理方案 油烟废气：项目食堂工作时会产生油烟废气，油烟经厨房油烟净化装置处理后由专用管道屋顶排放（1#）；项目肉脯烤制工段将产生油烟废气，项目在烘烤车间设一套油烟净化装置，经处理后的油烟经专用管道屋顶排放（2#）。 图4-4 油烟废气处理流程图 燃烧废气：项目配置天然气锅炉，天然气为清洁能源，天然气采用低氮燃烧技术经充分燃烧后经15米高排气筒达标排放（3#）。 图4-3 天然气燃烧废气处理流程图 污水处理站恶臭：污水处理站处理过程中会产生恶臭气体，负压抽风的方法进行收集后通过管道输送至喷淋塔+活性炭除臭设备处理后再于15m高排气筒排放（4#）。 图4-4 恶臭处理流程图 废气排放情况 燃烧废气：根据表4-13核算：天然气锅炉3#排气筒烟尘、SO2、NOx排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别限值标准，其中NOx排放浓度参照泰靖环[2019]82号文件要求，满足执行限值50mg/m3的要求。 油烟废气：根据表4-14核算：食堂油烟1#排气筒和肉脯烤制油烟废气2#排气筒油烟废气排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准。 污水处理站恶臭：根据表4-15核算：污水处理站恶臭4#排气筒氨、H2S排放浓度均符《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。 调味猪肉香味（异味）：项目在拌料、脱水、烘烤工段会产生调味猪肉香味，拌料工段时间较短，且常温下进行，异味产生程度小，该类异味为调味猪肉的香味，对人体和环境无害。 废气防治措施及可行性分析 燃烧废气：天然气为清洁能源，天然气锅炉采用低氮燃烧技术，低氮燃烧技术脱氮效率70%，燃烧过程产生烟尘、SO2、NOx排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别限值标准，其中NOx排放浓度参照泰靖环[2019]82号文件要求，满足执行限值50mg/m3的要求。 油烟废气：项目食堂和肉脯烤制工段建设单位配置经国家认可的单位检测合格的油烟净化装置进行净化处理，最低去除率达85%，经处理后的油烟经专用管道屋顶排空。油烟废气经油烟净化装置处理后，食堂和肉脯烤制工段油烟排放浓度分别为0.675mg/m3和1.25mg/m3。经处理后的油烟均符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准。 油烟净化器原理：油烟由风机吸入静电油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集，当气流进入高压静电电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水最终排出洁净空气，同时在高压发生器的作下，电场内的空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。 污水处理站恶臭：污水处理站处理过程中会产生恶臭气体，负压抽风的方法进行收集后通过管道输送至离子除臭设备处理后（去除率75%），经15m高排气筒排放。其排放浓度氨NH3 0.009kg/h、H2S 0.000075kg/h，均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中大气污染物最高允许速率标准。 离子除臭设备原理：在高压电场作用下，产生大量的正、负氧离子，具有很强的氧化性。能在极短的时间内氧化、分解甲硫醇、氨、硫化氢、醚类、胺类等污染臭气因子，打开有机挥发性气体的化学键，最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子，从而达到净化空气的目的。 因此本项目采用的治理措施可行。 大气环境影响预测 由污染分析可知，本项目在生产过程中的主要废气为天然气燃烧废气、食堂油烟、烘烤油烟及调味猪肉香味、污水处理站恶臭废气。 （1）评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准表见表4-19。 表4-19 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg /m3） 标准来源 TSP 小时 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 小时 500 NOx 小时 250 氨 小时 200 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值 硫化氢 小时 10 估算模型参数 估算模型参数表见表4-20。 表4-20 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 67.15万 最高环境温度 42℃ 最低环境温度 -14.4℃ 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 平均相对湿度79% 是否考虑地形 考虑地形 (是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/º / 大气环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的大气评价工作等级划分原则，根据每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%来确定。 表4-21 项目污染物估算模式计算结果统计表 污染源 污染物 最大落地浓度 （mg/m3） 最大落地浓度占标 率 Pmax（%） 下风向最大浓度出现距离 m 3# 烟尘 0.002602 0.29 81 SO2 0.001083 0.22 81 NOX 0.006829 2.73 81 4# 氨 0.0009544 0.48 80 硫化氢 0.000007953 0.08 80 表4-22 大气环境评价工作等级分级判别 评价工作等级 评价工作分级判别 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 综上所述，经估算模式预测，判断本项目大气环境影响评价属于二级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价无需作进一步预测，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。 污染源强及参数 项目有组织废气污染物有废气中的烟尘、SO2、NOx、氨、H2S。废气排放源强及相关参数见表4-23、4-24。 表4-23 项目有组织废气排放源强一览表 点源编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气出口温度℃ 排放工况 源强 X Y 污染物 排放速率（kg/h） 1 3# 20 35 0 15 0.4 45 正常 烟尘 0.04 SO2 0.0167 NOX 0.105 2 4# 10 20 0 15 0.2 20 正常 氨 0.009 硫化氢 0.000075 表4-24 项目有组织废气非正常工况排放源强一览表 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速（m/h） 烟气温度℃ 年排放时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y NH3 10 20 0 15 0.2 1500 20 0.5 非正常 0.0369 H2S 0.0003 （5）预测结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN 进行估算。预测结果见表4-25、表4-26。 表4-25 有组织废气估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m） 3# 烟尘 SO2 NOX 预测浓度C（mg/m3） 占标率P（%） 预测浓度C（mg/m3） 占标率P（%） 预测浓度C（mg/m3） 占标率P（%） 10 5.411E-12 0 2.251E-12 0 1.42E-11 0 100 0.002418 0.27 0.001006 0.2 0.006344 2.54 200 0.001666 0.19 0.0006929 0.14 0.004371 1.75 300 0.001312 0.15 0.0005458 0.11 0.003443 1.38 400 0.001094 0.12 0.0004551 0.09 0.002871 1.15 500 0.0008766 0.1 0.0003646 0.07 0.0023 0.92 600 0.0007084 0.08 0.0002947 0.06 0.001859 0.74 700 0.0005833 0.06 0.0002427 0.05 0.001531 0.61 800 0.0004895 0.05 0.0002036 0.04 0.001285 0.51 900 0.000418 0.05 0.0001739 0.03 0.001097 0.44 1000 0.0003622 0.04 0.0001507 0.03 0.0009505 0.38 1100 0.000318 0.04 0.0001323 0.03 0.0008344 0.33 1200 0.0002823 0.03 0.0001174 0.02 0.0007407 0.3 1300 0.0002529 0.03 0.0001052 0.02 0.0006637 0.27 1400 0.0002286 0.03 0.00009509 0.02 0.0005998 0.24 1500 0.000208 0.02 0.00008655 0.02 0.0005459 0.22 1600 0.0001906 0.02 0.00007928 0.02 0.0005001 0.2 1700 0.0001756 0.02 0.00007303 0.01 0.0004607 0.18 1800 0.0001625 0.02 0.00006761 0.01 0.0004265 0.17 1900 0.0001512 0.02 0.00006288 0.01 0.0003966 0.16 2000 0.0001411 0.02 0.00005871 0.01 0.0003704 0.15 2100 0.0001323 0.01 0.00005502 0.01 0.0003471 0.14 2200 0.0001244 0.01 0.00005174 0.01 0.0003263 0.13 2300 0.0001173 0.01 0.00004879 0.01 0.0003078 0.12 2400 0.0001109 0.01 0.00004614 0.01 0.000291 0.12 2500 0.0001052 0.01 0.00004374 0.01 0.0002759 0.11 下风向最大浓度 0.002602 0.29 0.001083 0.22 0.006829 2.73 所在位置 81m 81m 81m 表4-26 有组织废气估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m） 4# 氨 硫化氢 预测浓度C（mg/m3） 占标率P（%） 预测浓度C（mg/m3） 占标率P（%） 10 2.2E-12 0 1.834E-14 0 100 0.0008812 0.44 0.000007344 0.07 200 0.0008101 0.41 0.000006751 0.07 300 0.0006634 0.33 0.000005528 0.06 400 0.0004885 0.24 0.000004071 0.04 500 0.0003674 0.18 0.000003062 0.03 600 0.0002862 0.14 0.000002385 0.02 700 0.0002302 0.12 0.000001918 0.02 800 0.0001901 0.1 0.000001584 0.02 900 0.0001604 0.08 0.000001337 0.01 1000 0.0001378 0.07 0.000001148 0.01 1100 0.0001201 0.06 0.000001001 0.01 1200 0.0001061 0.05 8.839E-07 0.01 1300 0.00009464 0.05 7.887E-07 0.01 1400 0.00008521 0.04 7.101E-07 0.01 1500 0.00007733 0.04 6.444E-07 0.01 1600 0.00007065 0.04 5.888E-07 0.01 1700 0.00006494 0.03 5.412E-07 0.01 1800 0.00006001 0.03 5.001E-07 0.01 1900 0.00005572 0.03 4.643E-07 0 2000 0.00005195 0.03 4.329E-07 0 2100 0.00004862 0.02 4.052E-07 0 2200 0.00004566 0.02 3.805E-07 0 2300 0.00004302 0.02 3.585E-07 0 2400 0.00004064 0.02 3.387E-07 0 2500 0.0000385 0.02 3.208E-07 0 下风向最大浓度 0.0009544 0.48 0.000007953 0.08 所在位置 80m 80m 表4-27 非正常工况废气估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m） 4# 氨 硫化氢 预测浓度C（mg/m3） 占标率P（%） 预测浓度C（mg/m3） 占标率P（%） 10 9.021E-12 0 7.334E-14 0 100 0.003613 1.81 0.00002937 0.29 200 0.003321 1.66 0.000027 0.27 300 0.00272 1.36 0.00002211 0.22 400 0.002003 1 0.00001628 0.16 500 0.001507 0.75 0.00001225 0.12 600 0.001174 0.59 0.000009541 0.1 700 0.0009437 0.47 0.000007673 0.08 800 0.0007793 0.39 0.000006336 0.06 900 0.0006576 0.33 0.000005346 0.05 1000 0.0005649 0.28 0.000004593 0.05 1100 0.0004926 0.25 0.000004005 0.04 1200 0.0004349 0.22 0.000003536 0.04 1300 0.000388 0.19 0.000003155 0.03 1400 0.0003494 0.17 0.00000284 0.03 1500 0.000317 0.16 0.000002578 0.03 1600 0.0002897 0.14 0.000002355 0.02 1700 0.0002663 0.13 0.000002165 0.02 1800 0.000246 0.12 0.000002 0.02 1900 0.0002284 0.11 0.000001857 0.02 2000 0.000213 0.11 0.000001732 0.02 2100 0.0001993 0.1 0.000001621 0.02 2200 0.0001872 0.09 0.000001522 0.02 2300 0.0001764 0.09 0.000001434 0.01 2400 0.0001666 0.08 0.000001355 0.01 2500 0.0001578 0.08 0.000001283 0.01 下风向最大浓度 0.003913 1.96 0.00003181 0.32 所在位置 80m 80m 根据估算模式的预测结果：正常排放时本项目各排气筒各大气污染因子下风向最大地面浓度占标率均小于10%，故项目废气正常排放时，各污染物最大落地浓度低于相应质量标准要求，对周边环境空气影响较小。 非正常排放情况下，废气污染物因子排放的明细增加，但各污染物最大落地浓度仍低于相应质量标准要求，因此需要加强日常设备检查和维护，防止污染物不达标排放。 大气环境影响评价结论 根据估算结果，项目大气环境评价等级为二级，不需设置大气环境影响评价范围，不进行进一步预测与评价。项目排放的大气污染物主要是烟尘、SO2、NOX、氨、硫化氢，达到相应排放标准要求，对周边环境影响较小，因此，项目大气环境影响可接受。 （6）大气环境影响评价自查 本项目大气环境影响评价自查情况见表4-28。 表4-28 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km□ 边长=5 km 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥2000t/a( 500-2000 t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物（烟尘、SO2、NO2 ） 其他污染物（油烟、氨、硫化氢） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D ( 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 2020 ）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放量 本项目非正常排放量 现有污染源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AEDMOD□ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km□ 边长=5 km( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目 最大占标率≤100%( C本项目 最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目 最大占标率≤10%□ C本项目 最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目 最大占标率≤30%( C本项目 最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ 1 ）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（ 烟尘、SO2、NOX、油烟、氨、硫化氢 ） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2（0.04）t/a NOX（0.252）t/a 颗粒物（0.096）t/a VOCS（ ）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 （7）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目运营期废气监测计划见表4-29。 表4-29 项目运营期废气监控计划一览表 时段 类型 监测位置 监测项目 频次 备注 运营期 废气 1#排气筒 油烟 一年一次 委托环境监测单位实施监测 2#排气筒 油烟 3#排气筒 烟尘、SO2、NOX 4#排气筒 氨、硫化氢 厂界无组织废气 氨、硫化氢 三、噪声环境影响分析 （1）噪声产生情况 项目主要噪声源为片肉机、绞肉机、滚揉机、搅拌机、压平机、切片机、自动包装机、 自动封口机等，工作声级达70～85dB(A)。其声源工作情况、隔声措施、布设情况详见表4-30。 表4-30 项目主要噪声源情况表 工序/生产线 装置 噪声源 声源类型（频发、偶发等） 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间t/h 核算方法 噪声值（dB（A）） 工艺 降噪效果（dB（A）） 核算方法 噪声值（dB（A）） 猪肉脯、卤制品、卤蛋生产线 片肉机 片肉机 频发 类比法 76 选用低噪声设备、建筑隔声、消声 15~20 类比法 56 2400 绞肉机 绞肉机 频发 76 15~20 56 滚揉机 滚揉机 频发 72 15~20 52 搅拌机 搅拌机 频发 76 15~20 56 压平机 压平机 频发 72 15~20 52 切片机 切片机 频发 72 15~20 52 自动包装机 自动包装机 频发 80 15~20 60 自动封口机 自动封口机 频发 70 15~20 50 （2）噪声预测情况 项目主要噪声源为片肉机、绞肉机、滚揉机、搅拌机、压平机、切片机、自动包装机、 自动封口机等，声级在70dB(A)～85dB(A)，工作时段为昼间，厂方拟选购低噪声源，声源合理布局，并利用车间结构隔声降噪，隔声量可达20dB(A)左右。结合声源车间在厂区的分布位置。采用点声源衰减、叠加模式，预测厂界昼间噪声是否达标。预测采用等距离衰减模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声能逐渐衰减。 根据《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009，噪声预测计算的基本公式为： LA(r)=LAref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中LA(r)－距离声源r处的A声级，dB； LAref(r0)－参考位置r0处的A声级，dB； Abar－声屏障引起的A声级衰减量，dB； Adiv－声源几何发散引起的A声级衰减量，dB； Aatm－空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Aexc－附件衰减量，dB； 对于有厂房结构的噪声源，按一定声源衰减考虑声强，通常衰减量为10～20dB（A）。对于建筑物的阻挡效应，衰减量通常为5～20dB（A），楼房越高，遮挡面越大，衰减量越大。 Aatm＝ α（r-r0）/100，α为声在大气传播时的衰减系数，与空气的温度、湿度和声波频率分布有关。 ①室内声压级公式 式中SPL－室内墙壁某一点处声压级分布dB(A) SWL－独立噪声设备的声功率级dB(A) R－房间常数，等于sa/l-a，S为室内总表面积（m2），a为室内平均吸声系数。 Q－独立声源的指向性因素。 首先利用该公式计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④厂房内隔量公式 式中Tc—组合墙的平均透射系数 Ti—组合墙体中不同结构的透射系数 Si—组合墙体中不同结构所占的面积 N—组合墙体中不同结构类型的种类数 ⑤将室外声级SPL2和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oct： 式中：S为透声面积，m2。 ⑥距离衰减公式 LP=Lw-20logr-8+10logQ 式中：LP距声源r米处的声压级d（B）A；Lw点声源的声功率级d（B）A； r观察点距声源的径向距离（m）； Q声源的指向性因子。 噪声预测结果见表4-31。 表4-31 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 测点位置及测点编号 昼间本底值 dB(A) 贡献值 dB(A) 叠加预测值 dB(A) 执行标准 是否 达标 东厂界 60.8 40.1 60.8 65 达标 南厂界 60.8 48.2 61.0 65 达标 西厂界 60.9 49.7 61.2 65 达标 北厂界 61.0 45.5 61.1 65 达标 综上所述，建设项目在严格执行噪声防护措施情况下，噪声排放对周围环境影响较小。企业必须重视设备噪声治理、减震工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边企业及居民。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目运营期噪声监测计划见表4-32。 表4-32 项目运营期噪声监控计划一览表 时段 类型 监测位置 监测项目 频次 备注 运营期 噪声 厂界外1米 厂界噪声Leq(A) 一季度一次 委托环境监测单位实施监测 四、固体废物 1、固体废物产生及排放 项目固废主要来自生产废水处理产生的污泥、废油脂、污水处理站废气处理产生的废活性炭及职工生活垃圾。 ①污泥：项目污水处理过程中会产生部分污泥，主要来自于厂区内污水处理设施。污水站产生污泥按0.3kg（污泥）/ kg（削减COD）计算，含水率80%计算，本项目共削减COD29.59t/a，则污泥产生量约44.38t/a，本项目污泥收集到污泥池中，经压滤处理后含水率为60%，则本项目共产生污泥26.6t/a，集中收集后委托环卫部门清运。 ②废油脂：项目在污水处理过程中格栅井及气浮池产生废动植物油约1t/a，烘烤工段产生废油脂约2t/a，油烟净化收集的废动植物油0.17t/a，本项目共产生废油脂3.17t/a，集中收集后委托专业处置单位处理。 ③废活性炭：项目污水处理站臭气处理过程会生产一定量的废活性炭，根据企业提供的数据，项目年产生废活性炭量约为0.5t/a，收集后作危废委托资质单位处置。 ④生活垃圾：项目配备职工120人，生活垃圾按1kg/人.d计，年产生活垃圾36t，生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。 固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)规定，判断生产过程中产生的副产物是否属于固体废物。详见表4-33。 表4-33 项目固废产生情况及属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定 依据 1 污泥 污水处理 固态 污泥 26.6 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 废油脂 污水处理及烘烤 半固态 油脂 3.17 √ / 3 废活性炭 臭气处理 固态 活性炭 0.5 √ / 4 生活垃圾 职工生活 固态 纸类等 36 √ / 本项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总见表4-31。同时，根据《国家危险废物名录》(2021年)，判定其是否属于危险废物。 表4-34 本次项目固体废物产生源强汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危废特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（t/a） 1 污泥 一般固废 废水处理 固态 污泥 《一般固体废物分类与代码》（GB/T3918-2020） / 62 462-002-62 26.6 2 废油脂 废水处理及烘烤 半固态 油脂 / 39 130-005-39 3.17 3 废活性炭 危险废物 污水站除臭 固态 活性炭 《国家危险废物名 录》（2021年）鉴 别 T HW49 900-039-49 0.5 4 生活垃圾 生活垃圾 生活、办公 固态 生活垃圾 生活垃圾 / / / 36 本项目营运期固体废物产生、处置情况汇总见表4-35。 表4-35 运营期固废废物产生、处置情况汇总表 工序/生产线 装置 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 污染防治措施 核算方法 产生量(t/a) 工艺 处置量(t/a) 废水处理 废水处理 污泥 一般工业固废 产污系数 26.6 / 26.6 装袋，委托环卫部门清运 废水处理、烘烤 废水处理及烘烤 废油脂 类比法 3.17 / 3.17 委托专业处置单位处理 污水站除臭 活性炭吸附装置 废活性炭 危险废物 产污系数 0.5 / 0.5 委托资质单位处置 生活 生活垃圾 生活垃圾 生活垃圾 产污系数 36 / 36 委托环卫部门清运 3、固体废物处置利用方式及要求 （1）固体废物处置利用方式 项目运营后各类固废的处置利用情况见下表4-36。 表4-36 固体废物利用处置情况表 序号 固废名称 产生量 （t/a） 分类 形状 废物代码 处理处置方法 排放量（t/a） 1 污泥 26.6 一般固体废物 固态 462-002-62 装袋，委托环卫部门清运 0 2 废油脂 3.17 半固态 130-005-39 由专业处置单位处理 0 3 废活性炭 0.5 危险废物 固态 900-039-49 委托资质单位处置 0 生活垃圾 36 生活垃圾 固态 / 委托环卫部门清运 0 一般工业固废暂存场所建设及要求 建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制 标准》（GB18599-2020）要求建设。 具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场 周边应设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均 匀或局部下沉。 ⑦一般固废堆放场识别标识规范化设置要求，本项目一般固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-37。 表4-37 固废堆放场的环境保护图形标志 排放口名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 提示图形符号 一般固废暂堆场所 提示标志 正方形边框 绿色 白色 3、危险废物暂存场所（设施）设置及要求 （1）危废暂存间选址要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及其修改单，本项目危险废物贮存场所选址应符合如下要求： ①地质结构稳定，震烈度不超过7度的区域内； ②设施底部必须高于地下水最位； ③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据； ④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害入洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区； ⑤应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外； ⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目拟建设1个5m2危废暂存间暂存，并设有防渗、防流失、放扬散等措施，场地应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）》及其修改单要求。项目危险废物贮存场所基本情况见表4-38。 表4-38 危废贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危废代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 车间 5m2 密封存放 3t 6个月 由4-38所知，本项目危废最大暂存量为0.5t，项目设置的危废暂存库贮存能力为3t，可以满足本项目危废暂存量需求。 （2）危险废物贮存设施建设要求 ①危险废物贮存设施视频监控布设要求 根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）要求，危险废物产生单位均应在关键位置设置在线视频监控。在视频监控系统管理上，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 表4-39 危险废物贮存设施视频监控布设要求 设置位置 监控范围 监控系统要求 设置标准 监控质量要求 存储传输 一、贮存设施 全封闭式仓库出入口 全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为。 1.监控系统须满足《公共安全视频监控联网系统信息传 输、交换、控制技术要求》（ GB/T28181-2016）、《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T 1211-2014）等标准； 2.所有摄像机须支持 ONVIF、GB/T28181-2016标准协议。 1.须连续记录危险废物出入库情况和物流情况，包含录制日期及时 间显示，不得对原始影像文件进行拼接、剪辑和编辑，保证影像连贯； 2.摄像头距离监控对象的位置应保证监控对象全部摄入监控视频中，同时避免人员、设备、建筑物等的遮挡，清楚 辨识贮存、处理等关键环节； 3.监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识。无法保证24小时足够光源的区域，应安装全景红外夜视高清视频监控； 4.视频监控录像画面分辨率须达到300万像素以上。 1.包含储罐、贮槽 液位计在内的视 频监控系统应与 中控室联网，并 存储于中控系 统。没有配备中 控系统的，应采 用硬盘或其他安 全的方式存储， 鼓励使用云存储 方式，将视频记 录传输至网络云 端按相关规定存 储； 2.企业应当做好 备用电源、视频 双备份等保障措 施，确保视频监 控全天24 小时不 间断录像，监控 视频保存时间至 少为3个月。 全封闭式仓库内部 全景视频监控，清晰记录仓库内部所有位置危险废物情况 围墙、防护栅栏隔离区域 全景视频监控，画面须完全覆盖围墙围挡区域、防护栅栏隔离区域。 储罐、贮槽等罐区 1.含数据输出功能的液位计； 2.全景视频监控，画面须完全覆盖罐区、贮槽区域。 二、装卸区域 全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。 同上 同上 同上 三、危废运输车辆通道（含车辆出口和入口） 控，清晰记录车辆出入情况； 2.摄像机应具备抓拍驾驶员和车牌号码功能。 同上 同上 同上 ②危险废物识别标识规范化设置要求 a、危险废物信息公开栏 图案样式 设置规范 1.设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处。 2.规格参数 （1）尺寸：底板120cm×80cm。 （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色(印刷CMYK参数附后，下同)，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体。 （3）材料：底板采用5mm铝板。 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息。 b、贮存设施警示标志牌 图案样式 设置规范 平面固定式贮存设施警示标志牌： 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 2.规格参数 （1）尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体。 （3）材料：采用1.5-2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单（含种类名称、危险特性、环评批文）、监制单位等信息。 立式固定式贮存设施警示标志牌： 1.设置位置 立式固定在每一处储罐、贮槽等不适合平面固定的贮存设施外部紧邻区域，标志牌顶端距离地面200cm处。不得破坏防渗区域。 2.规格参数 （1）尺寸：标志牌90cm×60cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：标志牌主板颜色、字体与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，立柱颜色为黄色。 （3）底板材料：与平面固定式贮存设施警示标志牌材料一致。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、危险废物名称、危险特性、危险废物环评批文、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。 贮存设施内部分区警示标志牌： 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm处。 2.规格参数 （1）尺寸：75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：固定于墙面或栅栏内部的，与平面固定式贮存设施警示标志牌一致。采用立式可移动支架的，警示标志牌主板字体及颜色与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，支架颜色为黄色。 （3）材料：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边。 3.公开内容 包括废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。 c、包装识别标签 图案样式 设置规范 粘贴式标签： 系挂式标签： 1.设置位置 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。 2.规格参数 （1）尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。 （2）颜色与字体：底色为醒目的桔黄色，文字颜色为黑色，字体为黑体。 （3）材料：粘贴式标签为不干胶印刷品，系挂式标签为印刷品外加防水塑料袋或塑封。 3.内容填报 （1）主要成分：指危险废物中主要有害物质名称。 （2）化学名称：指危险废物名称及八位码，应与企业环评文件、管理计划、月度申报等的危险废物名称保持一致。 （3）危险情况：指《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所列危险废物类别，包括爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉。 （4）安全措施：根据危险情况，填写安全防护措施，避免事故发生。 （5）危险类别：根据危险情况，在对应标志右下角文字前打“√”。 ③防渗要求 项目设置的危废暂存间应有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；暂存间内应设置地沟，地面硬化并做防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”，避免雨水的浸渍和废物本身的分解。 ④日常管理要求 1）履行申报登记制度； 2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）危险废物的泄露液、清洗液、浸出液等必须符合GB8978-2002 的要求方可排放。 6）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 ⑤运输过程和委托处置环境管理要求 本项目的危险废物为废活性炭，危险废物均按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。本环评要求建设单位就近选择危废处置单位，由危废处理公司负责运输和处理。托运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价导则--土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 A，本项目土壤环境影响评价项目类别属于“其他行业”中“全部”，其项目类别属于“Ⅳ类”。项目属于“小型”。项目周边的土壤环境敏感程度为“不敏感”。根据《环境影响评价导则--土壤环境（试行）》（HJ964-2018），“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价导则--地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目地下水环境影响评价行业分类属于“99、肉禽类加工”中“报告表”其他类别，地下水环境影响评价类别为“Ⅳ类”。根据《环境影响评价导则--地下水环境》（HJ610-2016），“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。 环境风险评估 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设期和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损害和环境影响达到可接受水平。 遵照国家环保总局（90）环管字057号《关于重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）为指导，通过对本项目风险识别、源项分析和事故影响分析等风险评价内容，提出本项目减缓风险的措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 主要环境风险源识别 对照《危险化学品目录（2018）》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）附录B中表B1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目所含有害物质的储存量及临界量见下表。 表4-40 全厂涉及的危险物料量大存在量及储存方式 名称 最大存在量（t） 储存方式 储存位置 甲烷（天然气） 0.0135 管道运输 天然气管道 注：甲烷为天然气折纯，最大处在量按厂区内管道最大在在线量计算。 环境风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按表4-41确定环境风险潜势。 表4-41建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境高度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境高度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-42 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 甲烷（天然气） 74-82-8 0.0135 10 0.00135 项目Q值∑ 0.00135 由上表可知，Q值为0.00135，Q＜1，本项目的环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价开展简单分析。 （3）环境风险影响分析 项目主要风险类型为天然气泄漏、废水、废气污染物治理设施故障造成的环境污染事故。 天然气泄漏主要是天然气管道出现老化、腐蚀、管道、阀门等破裂等情况，易导致天然气泄漏，遇明火发生火灾。 环保设施事故发生概率主要是相应设备发生故障的概率，其中废气主要是离子除臭设备发生故障的概率；废水主要是关键设备如风机、提升泵及相应管道发生故障的概率。根据同类型企业设备维护、维修保养记录统计，上述设施发生故障的概率约为2次/年。因此，企业应每季进行设备的维护和保养，相应设备配置备用设备，确保完好。 （4）环境风险防范措施及应急要求 风险防范措施 天然气泄漏风险防范措施：天然气连接管线设计、施工、运营、管理、检验等应严格执行城镇燃气设计规范、建筑设计防火规范中的要求；定期对燃气管道进行检查、燃气管道需经常维护、保养，减少事故隐患。 废水治理设施故障造成污染事故风险防范措施：项目在调节池容量为105m3，废水治理设施故障立即停车，待设备维修好后重新开工，项目每天生产废水产生量约63.3t/d，调节池可容纳一天的废水量。 当废水超标事故发生后，高浓度的废水首先收集于污水收纳池中，然后逐次逐批将事故水并入污水处理系统进行处理。严禁厂内污水处理站超负荷运行，导致出水水质超标。 若污水处理站出现故障不能正常运行时，则车间必须临时停产，当其正常运行以后，处理掉暂存的废水，待有能力处理每天产生的废水后可重新开工。公司污水处理站总排口与外部水体之间均要安装切断设施，若污水处理站运行不正常时，启用切断设施，确保不达标废水不排出厂外。 在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过清净下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。 废气治理设施故障造成污染事故风险防范措施：污水处理站的恶臭通过一套离子除臭设备处理，项目主要对废气采用所有臭气来源如水池等采用密闭措施，防止臭气外溢；系统采用密闭管道，不设明渠等臭气散发面较广的管道系统；厂区合理绿化，可达到有效控制臭气外溢；设计将臭气源产生的臭气采用离心风机负压抽吸输送至小型离子除臭设备。 离子除臭设备的主要原理是在高压电场作用下，产生大量的正、负氧离子，具有很强的氧化性。能在极短的时间内氧化、分解甲硫醇、氨、硫化氢、醚类、胺类等污染臭气因子，打开有机挥发性气体的化学键，最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子，从而达到净化空气的目的。 综上所述，建设单位须对设备进行经常性保养和检修，以防止事故性排放的发生。 b、安全管理 项目在管理上应设置专业安全卫生监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、库房区均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。 （5）应急预案 建设单位应按照有关环境保护法律法规和建设项目突发环境事件应急预案编制导则等的要求，组织专业人员或委托相关单位编制突发环境事件应急预案，并配制相应的应急救援物资。 （6）环境风险评价结论 本项目原辅材料涉及易燃物体，但均不属于重大危险源，潜在危险性较小，项目采取相应风险事故防范措施，同时制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的环境风险性影响因素是可以降到最低水平的，可有效减少或者避免风险事故的发生。 （7）安全风险辨识 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号），企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。本项目涉及的环境治理设施如表4-43。 表4-43 安全风险辨识表 序号 环境治理设施 本项目涉及的设施 存在安全见险 1 污水处理 污水处理站 人员中毒 治理设施安全风险防范措施： 加强通风，作业必须佩戴劳保品。 定期对处理设施检查、保养和维修，按规定时间更换消防器材和设备。 定期检查处理装置、废气管路是否有不完整漏风的情况，要保证管路不漏气。 加强操作人员培训，制定相应的规章制度及安全操作规程，以确保环境治理设施安全运行。 e.设置安全警示标志。 表4-44 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产4000吨猪肉脯、800吨卤制品、800吨卤蛋生产项目 建设地点 （江苏）省 （泰州）市 （靖江市）区 （经济技术开发区）县 （城北）园区 地理坐标 经度 120°16′56.46″ 纬度 32°03′36.31″ 主要危险物质及分布 天然气管道 环境影响途径及危害后果 可能造成地表水、地下水和土壤污染： 公司发生火灾事故时，会产生大量的消防废水，此时，有可能导致事故废水未经处理排放至外环境，对水体造成一定的影响。污泥渗漏液泄露也会对地表水、地下水、土壤环境造成一定影响。 可能造成大气污染： 公司发生火灾事故发生后，燃烧释放的浓烟和有毒有害气体直接排放，受大气水平运动、湍流扩散运动以及大气的各种不同尺度的扰动的影响，而被输送、混合和稀释，在此过程中会对下风向环境保护目标产生一定的影响。废气处理设施故障导致废气未经处理直接排放，也会对下风向环境保护目标产生一定的影响。 环境风险防范措施要求 主要包括：设备、材料的选择及防范措施，泄压、防火、防爆设施，自动控制系统和紧急停机、事故处理等设施，厂区防泄漏措施，减少烟气事故排放的措施，消防废水，事故应急环境监测，应急预案等内容。 表4-45 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 甲烷（天然气） 存在总量/t 0.0135 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 约5000 人 5km范围内人口数约10万 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） / 人 地表水 地表水功能敏感性 F1( F2( F3( 环境敏感目标分级 S1( S2( S3( 地下水 地下水功能敏感性 G1( G2( G3( 包气带防污性能 D1( D2( D3( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1( 1≤Q＜10( 10≤Q＜100( Q＞100( M值 M1( M2( M3( M4( P值 P1( P2( P3( P4( 环境敏感程度 大气 E1( E2( E3( 地表水 E1( E2( E3( 地下水 E1( E2( E3( 环境风险潜势 Ⅳ+( Ⅳ( Ⅲ( Ⅱ( Ⅰ( 评价等级 一级( 二级( 三级( 简要分析( 风险识别 物质风险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险性 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法( 计算法( 经验估算法( 其他估算法( 风险预测及评价 大气 预测模型 SLAB( AFTOX( 其他( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m 地表水 最近环境影响敏感目标 / ，达到时间 / h 地下水 下游厂区边界达到时间 / d 最近敏感目标 / ，达到时间 / h 重点风险防范措施 火灾爆炸风险防范措施：消除点火源，在危险部位设置自动的烟感器或爆炸抑制装置，火灾爆炸发生后，岗位人员报火警（119），立即打开事故点周围消防设施等。 废气事故排放防范措施：加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备隐患，并及时进行维护，确保废气处理系统正常运行。 天然气泄漏事故预防及处理措施：保持良好通风，定期检查燃气通路、阀门及管道等气密性，安装天然气报警装置；天然气发生泄漏时，首先要切断气源，并且杜绝火种，严禁在室内外开启电器设备，如灯开关、打电话等，然后注意通风换气，应该及时打开窗户，切忌开启排风扇，以免引燃室内混合气体，造成爆炸。 废水事故排放防范措施：提高废水处理设施自动化程度，提高投药准确率和废水处理站处理效果，加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率。雨水排口设置截止阀。 5、编制突发环境事件应急预案，定期检查厂内各风险防范措施的完善情况，设置应急物质，建立健全应急防范机制。配备足够的消防设施和器材，防止火灾、爆炸事故的发生。配备必要的防护器材，保证操作人员的人身安全。 评价结论与建议 本项目在实施以上的风险减缓措施后，其风险是可以接受的 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 油烟废气 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准 |
|  | 2#排气筒 油烟废气 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准 |
|  | 3#排气筒 天然气燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx | 天然气低氮燃烧 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别限值标准及泰靖环[2019]82号文件要求 |
|  | 4#排气筒 废水处理设施废气 | 氨、硫化氢 | 喷淋塔+活性炭除臭设备 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 |
| 地表水环境 | 总排口 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、TP、动植物油 | 化粪池 | 城北污水处理厂接管标准 |
|  |  | 生产废水 | COD、SS、氨氮、总氮、TP、动植物油 | 格栅+调节池+气浮池+水解池+接触氧化处理+二沉池 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表 3 中的肉制 品加工企业三级标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 各类生产噪声 | 对噪声较大设备进行减震，定期对设备进行测试、维修与保养，以维持设备在正常情况下运转，同时加强厂区的绿化，利用植被的隔声效果 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 废油脂、污泥 | 分类收集贮存、外售 | 贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 | 不产生二次污染 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 配备专人定期维护废水、废气处理设施，配备应急器材。 设置火灾报警系统，定期进行应急演练。 定期检查燃气通路、阀门及管道等气密性，安装天然气报警器 4、对废水、废气处理设施做好安全评价。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、设立环境管理的机构，设置专业环境管理人员。 2、雨污分流，按照《江苏省排污口设置及规范管理办法》的规定，污水收集点附近醒目处应树立环保图形标志牌。大气排气口附近醒目处也应树立环保图形标志牌。固废暂存处也应该醒目处应树立环保图形标志牌。 3、按《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）规定公开排污信息，申领排污许可证。 |

# 六、结论

一、结论 本项目符合国家相关法律法规，符合国家相关产业政策；项目用地性质为工业用地，项目建设符合相关规划要求。采取的污染防治措施可行并均能实现达标排放，污染物排放符合总量控制要求，环境风险可控，对区域环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目符合环保审批原则，在靖江市经济开发区城北园区内实施是可行的。 二、要求和建议 1、要求： ⑴上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 ⑵建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 ⑶建设单位在项目实施中必须对本项目建设的相关环保设施按照苏环办[2020]16号文精神在工程设计、建设过程、设施运行管理中组织第三方专业机构进行专题论证，按安全规范要求做好安全评价工作，建设安全防范设施，消除潜在的安全隐患，防止安全事故的发生。 建议： ⑴ 加强运营期的管理，做好各项污染控制，减少项目对环境的危害。 ⑵ 项目竣工后及时进行环保“三同时”验收，申领排污许可证。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表       单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.096 | 0.045 | 0.096 | +0.051 |
|  | SO2 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0.04 | 0.204 | 0.04 | -0.164 |
|  | NOx | 0.122 | 0.122 | 0 | 0.252 | 0.122 | 0.252 | +0.13 |
|  | 氨 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0 | 0.0665 | +0.0665 |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.00054 | +0.00054 |
| 废水 | 水量 | 360 | 360 | 0 | 24021 | 360 | 24021 | +23661 |
|  | COD | 0.036 | 0.036 | 0 | 9.44 | 0.036 | 9.44 | +9.404 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 6.7432 | 0 | 6.7432 | +6.7432 |
|  | NH3-N | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.824 | 0.005 | 0.824 | +0.819 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0965 | 0 | 0.0965 | +0.0965 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 1.382 | +1.382 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 1.442 | +1.442 |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 26.6 | +26.6 |
|  | 废油脂 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 3.17 | +3.17 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | +36 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图附件清单

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境图

附图3  厂区总平面图及雨污管网图

附图4-1  一层车间平面图

附图4-2  二层车间平面图

附图5  生态红线图

附件：

附件1  备案证

附件2  营业执照及法人身份证

附件3  现有项目环评批复

附件4  现有项目排污许可证

附件5  不动产权证

附件6  监测报告